## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2
-مکانیسم دود و اثرات آن
-مقاومت مصالح و ساختمانها
-حریقهای ساختمانها،شیروانی و زیر زمینها
-لزوم تهویه در حریق
-انواع تهویه ،وتجهیزات مربوط به آن(فن های فشار مثبت و فشار منفی)

## Slide 3: مکانیسم دود و اثرات آن دراثر سوختن مواد، انرژي و مواد جديد توليدمي شوندكه بسيار متنوع ميباشند
خطرات ناشي از حريق
1- دود
2-تاريكي
3-خطرات جاني دود
4-مكانيسم دود
5-اثر دود كشي
6-گازها و بخارات ناشي از حريق
7-صدمات ناشي از حرارت حريق

## Slide 4
بررسي علل عمدة مرگ در حريق ها
دود
در كليه حريقها دود توليد مي شود و همراه بادودمقادير مختلفي غبار ، گرد، الياف ، بخور و بخارات و گازها توام است.
دود مخلوط بسيار در همي است از توليدات فرار احتراق تركيبات آلي مركب از ذرات بسيار ريز جامد يامايع كه درون گازها متصاعد و درحريق معلقند. بعضي از ذرات كربن تا 1 ميكرون عرض دارند وبرخي ديگر ممكن است تا كمتر از 0/5 ميكرون برسند.
از حريقهايي كه چوب وپارچه در بر دارند دودي بر مي خيزد باذراتي مركب ازدوده و بخارات معرق وتركيبات آلي قيري كه نتيجه سوخت ناقص وتقطير مخرب ‌ مواد اصلي است . گازهاي متصاعده ازچنين حريقها مخلوطي هستند ازمحصولات احتراق عادي مانند اكسيد كربن و بي اكسيد كربن توام باهواي كشيده شده و به مصرف احتراق نرسيده.

## Slide 5
مثال : حريق 2 متر مربع نفت ممكن است در ظرف 5 دقيقه يك ساختمان 8 هزار متر مكعبي راتیره و تار سازد ذرات دودی كه در جريان هوا قرار گرفته اند ممكن است به اندازه اي سرد شوندكه بخارات آب ، اسيدهاي ارگانيك و آلدئيدهاي توليدي حريق روي آنها بچسبند و درصورت استنشاق عميقاً دردستگاه تنفسي فرو رفته و شديداً‌موجب تحريك آن شوند. اين تركيبات ضمناً چشمها را نيز شديداً مي آزارند بنابراين بيماران دودزده ممكن است دچار عوارض مواد مختلفي قرارگرفته باشند از قبيل : تنفس دود، سوزشهاي مجاري تنفس ، استنشاق گازها وبخارات مسموم كننده ، کوفتگي بدن و از اين قبيل كه معالجه اش پزشكان متخصص و وسايل معاينه ومعالجه خاص راايجاب مي نمايد.

## Slide 6
آب دروني مواد مورد حريق نيز دردود سازي موثر است. رطوبت از شدت احتراق مي كاهد لذا احتراق كامل صورت نمي گيرد. در نتيجه دود بيشتر ي توليدمي شود. از طرف ديگر بخارات آب تبخير شده دود راغليظ تر كرده و ظاهر آن را تغيير مي دهد گرچه مضرات تركيبات ديگر دود را ندارد.
با تمام اين احوال حتي مواد خشك باهواي كافي باز در توليد مقدار دود متفاوت مي باشند بعضي ازانواع چوب يا مواد ديگر سلولزي ممكن است به نسبت كمتري دود كنند و حال آنكه موادي ماننداسفنج مصنوعي PVC, polystyr و نفت در شرايط برابر دود بمراتب بيشتري دارند. ولي از ظاهر دود نمي توان به درجه ضرر وخطر بهداشتي و بدني آن پي برد.

## Slide 7
تاريكي :
محدود ساختن ديد توسط ذرات دود موجب مزاحمت شديد مي شود. دود در يك ساختمان باعث سردرگم كردن اشغال كنندگان و وحشت مي شود بخصوص وقتي با ساختمان آشنايي نداشته باشند ( مانند مسافران تازه وارد در هتلها ). مانع كار مأموران نجات و راه يافتن آنها به اماكن مورد نظر ميگردد چنانچه دود متراكم باشد مانع ديد هر گونه علامت و راهنما شده و حتي كانون اصلي حريق را هم از نظر پنهان نگاه مي دارد.

## Slide 8
لذا عمل آتش نشاني نيز به اشكال بر مي خورد. دود چون امواج و متحرك است ممكن است باعث مرگ و جراحات در نقاطي بسيار دورتر از محل اصلي حريق گردد. مثلاً دود حريق طبقات پايين يك بنا ممكن است باعث مرگ و جراحات طبقه بالاتر شود. طبقات زير زمين و بناهاي بي پنجره مانند سينماها از لحاظ دود بسيار خطرناكتر و قابل توجه مي باشند

## Slide 9
خطرات جاني دود
در حريق بناها و محتويات بيشتر از سوختگي است. متجاوز از 80% تلفات جاني حريق مربوط به دود است نه شعله . دود وگازهاي بسيارداغ بدون وجود رسيدن شعله تلفات مي گيرند.
دربسياری از حريقها مرگ افراد به هيچ وجه آثاري از تماس با شعله يا حتي حرارت زياد مشاهده نشده است.
خطرات دود به اشكال مختلف صورت مي گيرد. پيدايش اكسيددوكربن و تقليل ميزان اكسيژن هوا در آتمسفر دودي خطر اصلي است. اكسيددوكربن كه سمي وقوي است بسرعت در بناي حريق زده انتشار مييابد وچون بوي مشخص ندارد ممكن است تا اثرات خود را شروع نكرده به وجودش پي نبرند

## Slide 10
ضمناً هر قدر نسبت اكسيژن هوا تقليل پيدا كند بر توليد اكسيد دو كربن افزوده مي شود.
اكسيددوكربن، co2 خود سمي نيست ولي در صد مورد لزوم اكسيژن قابل تنفس هوا را پايين مي آورد. از طرف ديگر مسلم شده كه اين گاز محرك تنفس است لذا باعث ورود بيشتر گازهاي سمي به ريتين مي گردد.
درحادثه ای که اخیراٌ در یکی از مراکز بانکها روی داد عمل کرد ناگهانی سیستم اطفاءگازی دی اکسید کربن باعث مرگ سه نفر از کارکنان شد.

## Slide 11
مكانيسم دود :
از نظر حركت ، يك آتمسفر دودي و عادي واقعاً قابل تفكيك نيستند. عضو اصلي هردو نيتروژن است و اگر چه مقدار اكسيژن و co2 محتوي ممكن است تا 10% تغيير پذيرد ولي اين تغيير در مختصات فيزيكي آتمسفر موثر نيست. مختصات تركيبات دود بطور بارزي با مختصات هواي عادي يا نيتروژن فرق دارد ولي حتي وقتي كه دود به اندازه اي متراكم باشد كه ديد را به صفر رساند معذالك اين تراكم اينقدر ها نيست كه در حركات كلي آتمسفر اثر گذارد.

## Slide 12
تفاوت فشار مربوط به باد، بادبزن و تهويه مكانيكي به حركت دود كمك مي كند با وجود اين بايد در نظر داشت كه تفاوت درجه حرارت وتغييرات مربوطه معمولاً عامل مهمتري به شمار مي آيد.
ازدياد پيوسته درجه حرارت در نزديكي محل توسعه حريق موجب انبساط گرديده و در نتيجه حجم زيادتري ازگازها يكباره تغيير محل مي دهند. حجم اين گازها ممكن است در يك حريق تا 3 برابر شود كه 2/3 آن دورتر مي رود حتي به هنگام سردشدن نيز همين نسبت باقي خواهد ماند. اين انبساط ممكن است بسيار سريع صورت گرفته و توليد فشار فوق العاده كندكه در صورت مسير بطرف بالا موجب انتشار سريع به اطراف حتي به طبقات پايين خواهد شد و اين خود اهميت حياتي هواكش هاي خودكار سقفي يا دهليزي و طبقه اي را به ثبوت مي رساند.

## Slide 13
ولي اين انبساط تنها به هنگام بالا رفتن درجه حرارت بوجود مي آيد وحال آنكه « اثر دودكشي » تا موقعي كه درجه حرارت بين خارج و داخل بنا متفاوت است ادامه خواهد داشت. به هنگام حريق « اثر دودكشي » بمراتب بيش ازعمل انبساط موجب مهاجرت دودهاست و چون معمولاً يك سطح حرارتي بين فضاي دورني بنا و هواي خارج وجود دارد لذا اثر دودكشي ضمناً موجب جريانات داخلي بيشتر مي باشد واز طرف ديگر چون اختلاف حرارتي گازهاي دوددار در مسافتي ازكانون حريق بسرعت كم مي شود لذا بازهمان جريان عادي هواي داخلي است كه بيشتر باعث انتشار همه جانبه دود مي گردد

## Slide 14
از آنجا كه در هر ساختمان، كليه پيش بيني ها و تمهيدات لازم جهت ايمني ساكنان و متصرفان در برابر حريق بايد فراهم گردد ضروري است طراحي و ساخت ساختمانها به نحوي صورت گيرد كه با توجه به كاربري ، ابعاد و تعداد طبقات ، به مدت مناسبي در برابر حريق مقاومت نموده و از گسترش حريق به فضاها يا ساختمان هاي مجاور جلوگيري شود
راههای خروجی
راهروها،پلکان،دربها، علامت گذاري راههاي خروج، روشنايي اضطراري، تجهيزات مكانيكي مانع دود (سیستم فشار مثبت)،در دودبندهاجهت جلوگیری از انتشار دود درمسیر های خروج ایمن متصرفین فراهم گردد.

## Slide 15
اثر دود كشي :
عبارت از ورود هوا به داخل بنا از سطح پايين وخروج گازها از سطح بالا است. ( درگرما گرم تابستان كه هواي داخل خنكتر ازهواي محيط است عكس اين عمل اتفاق مي افتد) به عبارت ديگر در سطح پايين، فشار خارجي بيش ازفشار داخلي است و حال آنكه در سطح بالا عكس آن است لذا دريك سطح مياني داخلي هر دو فشار با يكديگر برابر شده و سطح خنثي بوجود مي آيد. همچنين يادآور مي شود كه اثر باد در اثر دودكشي خود تابع شكل و اندازه و ارتفاع بناست
هرچه ارتفاع بیشتر باشد اثر دودکش بیشتر است و هرچه تعداد بازشو ها(پنجره ها)بیشتر باشد اثر دود کشی بیشتر است جهت بازشو ها نیز با توجه به وزش بادهای محلی بسیار موثر است.

## Slide 16
گازها و بخارات ناشي از حريق:
بيشترين گازهاي متصاعد شده در حريقها عبارتند از : اكسيددوكربن ، اسيداستيك ، اكرولئين ،استالدئيدها ، اسيدفرميك ، فرمالدئيدها ، آمونياك، فورفورال ، قطران و بي اكسيدگوگرد ضمناً توليدات حريق تابع عوامل زيرند:

## Slide 17
مواد قابل احتراقي كه با هوای زياد بسوزند گازهايي توليد مي كنند كه با گازهاي توليدي در اكسيژن كم بسيار متفاوتند. بطور كلي گازها و دودهايي كه درآغاز حريق توليد مي شوند نسبتاً سرد مي باشند ولي مقدار زيادي مواد سمي ومحرك در بردارند. تهيه ليستي از توليدات احتراق هر نوع ماده قابل احتراق مخصوص در اينجا ميسر نيست ولي درباره بعضي از مواد عادي امروز نكاتي چند تذكر داده مي شود

## Slide 18
پلاستيكها ،
نوع گازهاي حريق پلاستيكها بستگي به نوع آنها دارند. ولي بطوركلي پلاستيكها به هنگام سوختن مقدار زيادي اكسيد و بي اكسيدكربن ومحركين ديگر توليد مي كنند و بطور يكه احساس شده خطرات اينها بيش ازخطرات مواد عادي مانند چوب نمي باشند
رزين پلي استر كه با پشم شيشه تقويت شده به هنگام حريق دود بسيار غليظي متصاعد مي كند كه ممكن است اسيد كلريدريك نيز علاوه بر اكسيدهاي كربن توليد نمايد.

## Slide 19
2-صفحات Acrylic درون حريق نرم شده ومي افتد ولي نمي سوزد و دود نمي كند.
3-اسفنجهاي پلي يورتان بدتراز نوع ديگر ابرهاي اسفنجي بنظر نمي رسد. در صورت حريق ممكن است سياناتها را توليد كنندكه از قرار تجربياتي كه بعمل آمده محرك مجاري تنفسي و احساس است.
4-اسفنجهاي پلي استايرن نيز بدتر از چوب نيستند. اما در انواع مخیلف گازهای سمی و محرک تولید می نمایند.
5-پلي اتيلن و پليمرهاي فنل سلولار كم دود هستنددرصورتيكه لاستيكهاي سلولزي و شعله هاي بلند تولید کرده وبيش از حدمتوسط دودزا هستند

## Slide 20
6-مقدار دود پليمرهاي سلولي طبيعي و مصنوعي نسبت به چگونگي در معرض حريق قرارگرفتن و اندازه هاي آنها بسيار متغير مي باشند.
7-پتوها با پوششها pvc مقدار قابل ملاحظه اي اكسيدهاي كربن ، هيدروژن كلرايد و كمي هيدروژن سیانيد و فوشرن توليد نمايد.
8-پلي اتيلن بيشتر co2 توليد كرده وكمي نيز آلدئيدها در آن يافت مي شوند.
9-رزينهاي اپكسي توليدات محركي دارند.
10-رزينهاي فنوليك گازهاي فورمالدئيد مي سازند.
11-رزينهاي ملامين هيدروژن سيانيد توليد مي كنند

## Slide 21
بطوركل گازهاي محرك اعضاي مخاطي چشم وجهاز تنفسي را تحريك كرده وتوليد درد و سوزش وناراحتي مي نمايند معذالك از لحاظ كشندگي در درجه دوم اهميت قرار دارند ولي چنانچه مدت زيادي در معرض چنين گازها قرار گيرند صدمات شديد ممكن است به ريتين وارد آيد كه هيچگاه از بين نرود.
گازهاي مذكور در بالا معمولاً با بوهاي تند و زننده دارند ولي چنانچه مدت زيادي درمعرض چنين گازها قرارگيرند صدمات شديدممكن است به ريتين وارد آيد كه هيچگاه ازبين نرود.

## Slide 22
گازهاي مذكور در بالا معمولاً با بوهاي تند و زننده كه دارند بموقع باعث اعلام خطر مي شوند گرچه بعضي از اوقات ممكن است با جذب شدن روي ذرات دود عميقاً داخل ريتين گردند قبل از اينكه اعلام خطر نمايند.
اثرات مهلك co :
ـ درتراكم 01% در هوا يا ppm 100 تا 8-6 ساعت ناراحتي ندارند.
ـ در تراكم 06% در هوا يا ppm 600 در ظرف 1 ساعت سردرد آغاز مي گردد.
ـ درتراكم 1% در هوا يا ppm 1000 تا كمتر از يكساعت خطرناك است.
ـ درتراكم 4% درهوا يا ppm 4000 كمتر از يكساعت كشنده است.

## Slide 23
وقتي 74-12 درصد با هوا مخلوط شود حالت انفجار پيدا مي كند.
درصورت اختلاط 20% با هوا درجه حرارت شعله اش به 1650درجه سانتیگراد بالغ مي گردد.
اين گاز از تركيبات اغلب سوختهاي گازي و اكسيژن گير قوي است كه مي تواند حتي از اكسيدهاي داغ اكسيژن گرفته و خود را به صورت CO2 در آورد. يك موتور عادي بنزين برابر %12-4 ازگازهاي توليديش اكسيددوكربن توليد مي كند.

## Slide 24
- صدمات ناشي از حرارت حريق :
وقتي به نسوج بدن حرارتي زيادتر ازحرارت عادي بدن برسد صدمات جبران ناپذيري به سلولهاي بدن وارد مي شود. اين صدمات در اثر تماس مستقيم با شعله اجسام يا گازهاي داغ ويا تنفس هواي داغ ، بخارات وگازهاي داغ احتراق مي باشد.
زمان لازم براي سوختن نسوج بدن بر اثر تماس نسبت به درجه حرارت فرق مي كند

## Slide 25: جدول زير زمان لازم براي سوختن درجه 2 را با حرارتهاي مختلف نشان مي دهد
1 ثانيه يا كمتر | حرارت بين 1700 – 1100
3 ثانيه يا كمتر | حرارت بين 500- 400
15ثانيه يا كمتر | حرارت 100
29 تا 60 ثانيه يا كمتر | حرارت بين 85 – 70

## Slide 26
حيوانات با استنشاق هواي داغ تا 400 درجه سانتیگرادبه مدت 1 دقيقه مي ميرند.
استنشاق هواي داغ با حرارتهاي مذكور توليد سوزشهاي جهاز تنفس مي كند ولي در مدت زمان قدري طولاني تر از آنچه درموارد بالاگفته شد. استنشاق هواي خشك داغ معمولاً به بيني ، دهان وحلق آسيب مي رساند وعميق تر نمي رود. زيرا حرارت مخصوصه هواي خشك زياد پايين است ولي استنشاق بخار داغ يا هوا ي داغ زياد مرطوب صدمه بسيار به عميق ترين قسمت جهاز تنفس وارد مي سازد

## Slide 27
گاز داغ :
بطور كلي استنشاق گازهاي داغ باعث گرفتگي حلق و مرگ مي شود.
محيط داغ :
درمحيط داغ رگهاي خون منبسط شده و چنانچه ا زحد معيني تجاوز كند فشار خون پايين مي آيد و درنتيجه جريان خون در مغز بسيار كم شده و ضعف كلي رخ مي دهد.

## Slide 28
ضربت حرارتي :
از حال رفتگي درنتيجه عمل تعريق حاصل مي شود و درمحيطي كه عرق كردن بدن تنها راه كم كردن حرارت است موضوع بسيار قابل توجهي است. پوست چنين بيماري داغ وخشك خواهد شدو درجه حرارت بدن ممكن است تا حد زیادی برسد در اين صورت حال اغماء دست داده و احتمال مرگ مي رود. چنين بيمار را بايد بلافاصله به محل خشكي برده و بدنش را باحوله هاي تر خشك نمود وبه بيمارستان رساند.

## Slide 29
انقباض شديد عضلات و تحليل رفتگي حرارتي بعلت قرار گرفتن زياد در برابر حرارت و كم شدن نمك و آب بدن ايجاد مي شود. هرچند درجه حرارت بدن ممكن است عادی باشد ولي شخص حالت كوفتگي، سردرد و ضعف احساس كرده و ممكن است ازحال برود

## Slide 30
احتياط هاي كلي :
در هنگام قرار گرفتن درمعرض حرارت هاي زياد.
ـ بدون لباس و ماسك محافظ نبايد به فضاهايي كه حرارتش به 60-50 مي رسد برويد.
ـ تحمل هواي داغ خشك تا 150 درجه سانتیگرادبمدت كوتاه و هواي مرطوب را كمتر نمی توان تحمل کرد.
ـ اثرات حرارت تشعشعي از سطوح داغ بايد درنظر گرفته شود.
ـ نبايد بدون ماسك و لباس محافظ در معرض دود وگازهاي حريق قرار گرفت.
ـ غلظت دود دليل سمي بودن آن نيست بعضي گازهاي بسيار سمي به كلي بي بو و بي رنگ هستند.
ـ سردرد هر قدر كم باشد مهمترين دليل خطر است و نيز كمترين ناراحتي ريوي.
با ايجاد اين ناراحتي ها و يا عوارض ديگر سريعاً بايد به پزشك مراجعه نمود
با نمایش این فیلم به حرکت دود و نحوه گسترش حریق دقت نمایید

## Slide 31: مقاوت مصالح و ساختمانها
آزمايشگاه شيمي تجزيه از آنجا که عناصر تشکيل‌دهنده مواد خام در کيفيت و ترکيبات شيميايي مصالح ساختماني و همچنين برعملکرد آنها در برابر عوامل جوي و محيطي مؤثر است. لذا با استفاده از تجهيزات و روشهاي آزمايش استانداردارزيابي کيفيت ترکيبات شيميايي مواد و مصالح ميسر مي‌گردد.

## Slide 32
آزمايشگاه تعيين رفتار حرارتي بر اساس آناليز حرارتي و تغييراتي که خواص مواد (فيزيکي و شيميايي) نسبت به دما پيدا مي‌کنند، پيش‌بيني رفتار و تعيين کيفيت آنها امکان‌پذير است. به اين منظور با توجه به دستگاههاي مختلف آناليزحرراتي و روش هاي مبتني بر تجزيه حرارتي ،رفتار و عملكردآنها در برابر حرارت تعيين مي گردد.

## Slide 33
آزمايشگاه کاني‌شناسي مواد اوليه مصالح ساختماني، عمدتاٌ از نوع سنگ و خاک مي‌باشند که در محيطهاي طبيعي مختلفي تشکيل شده‌اند. مطالعه اين مواد از ديد خواستگاه زمين‌شناسي آنها و نيز خواص سنگ‌شناسي، کاني‌شناسي و بلورشناسي مواد مزبور، هدف مطالعات آزمايشگاه کاني‌شناسي بخش مصالح ساختماني است که در تجزيه و تحليل خصوصيات مصالح توليدي نقش اساسي را ايفا مي‌کند.

## Slide 34
آزمايشگاه عايق حرارتي آزمايشگاه جامع عايق‌هاي حرارتي در سال 1384 در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن تاٌسيس شد. در اين آزمايشگاه كيفيت فرآورده‌هاي عايق‌كاري حرارتي شامل پشم‌هاي معدني (پشم شيشه، پشم سنگ و پشم سرباره)، پلي‌يورتان، پلي‌استايرن و ... مورد بررسي قرار مي‌گيرد. کيفيت اين فراورده‌ها اهميت زيادي در ثمربخشي، كاركرد، دوام و پايداري آن‌ها دارد. براي تعيين كيفيت هر يك از عايق‌هاي حرارتي لازم است

## Slide 35
آزمايش‌هاي مختلف بر روي آنها انجام شده ، پس از اندازه‌گيري خواص فيزيكي ، تعيين مشخصات لازم و مقايسه با ويژگي‌هاي استاندارد نسبت به بررسي و ارزيابي كيفيت اقدام شود. براي تعيين مشخصات و كيفيت عايق‌هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان به دستگاههاي مشخص شده در روشهاي آزمايش استاندارد نياز است

## Slide 36
آزمايش‌هاي لازم بر روي عايق‌هاي حرارتي مطابق استانداردهاي ملي ايران شامل موارد زير در اين آزمايشگاه انجام مي‌شود: آزمايش‌هاي تعيين طول و عرض ، ضخامت، تخت بودن، رفتار فشاري، ابعاد خطي ، چگالي ظاهري، مقاومت خمشي، مقاومت كششي عمود برسطوح، مقاومت كششي موازي با سطوح، خزش فشاري، جذب آب از طريق نفوذ، مقاومت در برابر يخبندان، جذب آب كوتاه مدت با غوطه‌ور سازي جزئي، جذب آب درازمدت با غوطه‌ور سازي کامل، انتقال بخار آب، جذب آب درازمدت با غوطه‌ور سازي و ضريب هدايت حرارتي

## Slide 37
آزمايشگاه بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي مصالح ساختماني بررسي خواص فيزيکي و مکانيکي مصالح ساختماني و مواد اوليه متشكل آنها به خواص ساختار مولکولي، وزن مخصوص و ترکيب مواد بستگي دارد. پيش‌بيني پايداري يا عدم پايداري ترکيبات فوق در مقابل تنشها و نيروهاي وارده از محيط اطراف، تأثير آب و تغييرات دما بر روي خواص فيزيکي مواد و غيره ازاساسي‌ترين مطالعاتي است که بايد بر روي مواد و مصالح ساختماني صورت گيرد.

## Slide 38
در اين آزمايشگاه طيف وسيعي از خواص فيزيکي و مکانيکي نظير جذب آب، مقاومت فشاري، خمشي و سايشي مصالح، دانه‌بندي و وزن مخصوص سنگدانه‌ها و خاکها، انقباض و انبساط، زمان گيرش و سطح مخصوص سيمان، شوره‌زدگي و نيز مطالعات کمي و کيفي ديگري بر روي خصوصيات فيزيکي و مکانيکي مواد اوليه و مصالح متنوع ساخته شده از آنها انجام مي‌پذيرد

## Slide 39
آزمايشگاه عایق‌های رطوبتی در این آزمایشگاه آزمایش‌های مختلفی بر روی عایق‌های رطوبتی انجام می‌شود تا میزان تطابق خواص این عایق‌های رطوبتی با استاندارد‌های ارائه شده در زمینه‌ی این مواد بررسی شود. آزمون های مطرح شده در این استاندارد‌ها بر روی نمونه‌هایی از عایق‌های رطوبتی مورد نظر پیاده‌سازی شده و نتایج حاصل با داده‌های هر روش‌آزمون مقایسه می‌شود. آزمایش‌هایی که بر روی عایق‌های رطوبتی انجام می شود به قرار زیر هستند:

## Slide 40
- مقاومت کششی در دمای محیط - مقاومت کششی در دمای°C 3 ± 18- - مقاومت برشی (پارگی) - انعطاف‌پذیری در دمای پایین - میزان رطوبت - جذب آب - انعطاف‌پذیری در دمای پایین - پایداری ابعادی - آماده‌سازی حرارتی - جادهی دانه‌ای
- پایداری ترکیب - ضخامت پوشش

## Slide 41
. قابليت رسانايي حرارتي با كاهش تخلخل در شرايط فوق كاهش براي ارزيابي كمي ميزان رسانايي يا مقاومت حرارتي اجسام از ضرايب متداولي استفاده مي شود.
مقدار توان حرارتي از دست رفته بر حسب وات از يك مترمربع سطح و يك متر ضخامت مصالح با اختلاف يك درجه سانتيگراد بين دو سمت آن را ضريب رسانايي حرارتي مي نامند. مقاومت حرارتي عكس اين ضريب است.

## Slide 42
به اين ترتيب كه براي انبوهي از دانه هاي درشت، ميزان تخلخل و هواي بين دانه ها زياد مي شود و جريان همرفتي سبب افزايش رسانايي حرارتي مي گردد، تا زماني كه به دليل تراكم بيشتر دانه ها و افزايش تماس آنها، رسانايي حرارتي مجدداً افزايش مي يابد. بنابراين كمترين مقدار رسانايي حرارتي به ازاي مقدار تراكم معيني قابل دستيابي است

## Slide 43
تقسيم بندي بناها:
1- بناهاي بتوني
2- بناهاي اسكلت فلزي
3- بناهاي خرپا يا شيرواني
4- سقفهاي گنبدي و قوسي شكل
5- خانه هاي سنتي بر اساس مصالح در دسترس ( خشتي ، گلي ، سنگي و ...)

## Slide 44
هرکدام از این بناها از مصالح با خصوصیات واشگال متفاوتی ساخته شده اند که در زمان وقوع حریق و عملیات تهویه در آنها به صورت متفاوتی می بایست عمل نمود.
چوب :چوب مي سوزد اما چون با يك سرعت معين و قابل اندازگيري مي سوزد ، ميتوان ابعاد آن را بزرگتر گرفت به طوري كه بتوان آن را در سازه ساختمان به كاربرد .
فساد سطح چوب معمولاً به شكل ذغال شدن نمايان مي شود و مشتعل شدن آن فقط در حضور شعله و در صورتي كه دماي سطح آن بالاتر از 350 درجه سانتيگراد برسد رخ خواهد داد .
شدت زغال شدن چوب ممكن است از 0/5ميلي متر بر دقيقه ( براي چوب بلوط ) تا0/83 ميلي متر بر دقيقه ( براي چوب سرو ) تغيير كند . اما معمولاً مقدار متوسط 0/67 ميلي متر بر دقيقه براي قطعات چوبی سازه اي پذيرفته شده است .

## Slide 45
فولاد : فولاد ساختماني محافظت نشده حدود نيمي از مقاومت خود را دردماهاي 500 تا 550 درجه سانتي گراد از دست مي دهد و از اين رو ، در مقابل حريق بسيار آسيب پذير است . در نتيجه لازم است تا مجموعه هاي سازه اي فولادي را يا به وسيله عايق كاري و يا به وسيله پخش گرماي وارد بر آن محافظت كرد .
انواع مختلفي از مواد براي عايق ساختن كارهاي فولادي وجود دارد ، براي مثال ميتوان از مواد سازه اي ديگر نظير آجر و بتن به اين منظور استفاده كرد .
لذا رايج ترين موادي كه به اين منظور استفاده مي شود تخته هاي عايق ، ريز افشان پوششي و يا رنگهاي منبسط شونده را ميتوان نام برد .

## Slide 46
بتن : بتن مسلح ( داراي ميله گرد ) در برابر آتش مقاومت بالايي از خود نشان مي دهد به طوري كه تا مقاومت 4 ساعت را به سادگي ميتوان از آن به دست آورد . چون تاب كششي بتن مسلح به فولاد آن بستگي دارد بايد هنگام طراحي اجزاء به محافظت قستهاي فولاد آنها به خوبي توجه كرد . افزايش ساده ضخامت پوششي بتني روي آرماتور فلزي لزوماً به همان ميزان موجب افزايش ايمني نخواهد شد كه اين به علت تمايل بتن به تركيدن در آتش سوزيهاست

## Slide 47
آجر : آجر به طور كلي از نظر مقاومت در برابر آتش جزو مصالح بسيار خوب است و براي به دست آوردن مقاومتي تا حدود 4 ساعت نيز ميتوان از آن استفاده كرد
پايداري اين ماده به علت دماهاي بالايي است كه در فرآيند توليد در معرض آن قرار مي گيرد . اما در تيغه هاي بزرگ ( بالاي 4 متر ) ممكن است به علت انبساط حرارتي و جابجايي جزئي قطعات مشكلاتي به وجود آيد .

## Slide 48
شيشه : شيشه معمولي مقاومت بسيار پائيني در برابر آتش دارد ، عايق ضعيفي است و در صورت رخ دادن حريق خرد شده و در نتيجه يكپارچگي و پايداري خود را از دست مي دهد . البته شيشه هايي كه در برابر آتش از خود مقاومت نشان مي دهند در بازار موجود ميباشد مثل شيشه هاي آبداده و …… ولي داراي محدوديت از نظر قيمت و برش آنها كه بايد توسط كارخانه انجام شود را دارند .

## Slide 49
شیشه های سکوریت با اعمال شوک حرارتی بر شیشه تهیه میشوند و در مقایسه با شیشه های معمولی با مشخصات یکسان در مقابل بارهای مکانیکی ، ضربه و تنشهای حرارتی تا پنج برابر مقاومتر میباشند. نحوه خرد شدن این شیشه به قطعات ریز و غیر برنده ، مانع از بروز جراحت ناشی از شکستگی شیشه در شرایط بحرانی مانند زلزله میگردد. شیشه سکوریت الزامات استانداردهای بین المللی درباره شیشه ایمنی را کاملاً برآورده میسازد

## Slide 50
انواع شیشه نیمه نشکن با مقاومت مناسب در برابر تنش های حرارتی مکانیکی
این شیشه در مقابل تنش های حرارتی ناشی از جذب انرژی خورشید و همچنین تنش های مکانیکی مانند ضربه ، فشار باد و فشار انواع شیشه لمینیت جام نشکن شـیشه با اتصال دویا چند لایه به کمک یک یا چند لایه طلق تحت تأثیر فشار و حرارت ساختـه می شود

## Slide 51
. کیفیت نهائی تولیدی مبتنی بر اعمال فشار و حرارت مـناسب برای خروج کامل حبابهای هوای مـابین لایه های شیشه و طلق است که با دقت در طول فرآیند کنترل می شود.شیشه های لمینیت پس از شـکستن فرو نمی ریزند در نتیجه در مقابل بلایـای طبیعی ماننـد زلزله مقاوم هستنددر مقابل فشار های ناشی از وزن برف ، مقاومت مناسبی دارد

## Slide 52
اختراع شیشه دوجداره یکی از مهمترین تحولات صنعت ساختمان بوده است. استفاده بهتر از نور خورشید و همزمان با آن ، کنترل کامل نور، گرما ، صدا از مزیتهای اصـلی این نـوع شیشه است. شیشه دوجداره با بهبود ایزولاسیون حرارتی صرفه جوئی های مهمی در هزینه های خریـد تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمـان را بدسـت می هد.در بلند مـدت، شیشه دوجـداره هزینه های انرژی و راهبری ساختمان را نیزکاهش میدهد .

## Slide 53
شیـشه های دوجـداره عایـق بسیـار خـوب صـدا نیـز هـستند و با کاهـش نـفـوذصوتي محیط به درون ساختمان ، فضائی آرامش بخش برای ساکنـان ساختمان می آورد. علاوه برموارد فوق، در شیشه های دوجداره ، با انتخاب مناسب لایه های شیشـه ، می توان مقاومـت در برابر زلزله ، سرقت و پرتوهای مضرخورشید را به میزان مناسبی افزایش داد
مقاومت آن در آتش سوزی ها به دلیل دو جداره بودن در صورت انتخاب نوع و قطر مناسب خوب است اما لایه اولیه به دلیل افزایش فشار گاز بین دوشیشه (معمولاٌ هلیم)امکان شکستگی بیشتری دارد

## Slide 54
یونولیت
یکی از موادی که در چند سال گذشته مورد استفاده درپوشش سقف مورد استفاده قرارمیگیرند یونولیتها هستند
محاسن: 1-وزن کمتر که باعث کمتر شدن وزن ساختمان و در نتیجه کم شدن نیروهای زلزله 2-اجرای راحت تر نسبت به بلوک 3-کمتر بودن پرت آن و ... معایب: 1- در برابر آتش و شعله مستقیم مقاوم نیستند وبه سرعت با رسیدن شعله مستقیم فرو ریخته و حریق را گسترش می دهند 2- همانند بلوک ملات به آن نمی چسبد و مجبور به استفاده از شاتکریت برای اجرای کف سقف هستیم 3-در بعضی از شهرها تولید می شود و برای انتقال آن به شهر های دیگر نیاز به پرداخت هزینه های اضافی دارد(همانند بلوک در تمام شهرها تولید نمی شود

## Slide 55
در عمليات امداد و نجات استفاده از دستگاه تنفسي در موارد زير الزامي است.
در محيط آلوده
كمبود اكسي‍‍‍ژن در محيط
محيط آلوده به گرد و خاك
در فضاي بسته و بدون منفذ
وجود حرارت زياد
مناطقي كه در محدوده آوار قرار دارد.
مناطقي كه خطر بالقوه انفجار وجود دارد.
وجود دود غليظ

## Slide 56
نكاتي پيرامون گم شدن در دود
در بسياري از موارد ممكن است خود نجاتگر راه خود را در دود گم كند كه در اين صورت توجه به نكات زير ضروري است :
1-يافتن يك لوله و ادامه دادن راه به وسيله آن ( لوله هايي كه به منظور اطفا حريق استفاده مي شود ) در صورتي كه داخل آن آب باشد با تا كردن لوله مي توان مسير صحيح راه خروج را يافت. اما در صورتي كه لوله فاقد آب باشد در صورتي كه به سر لوله رسيديم خلاف جهت آن حركت مي‌نماييم در ضمن بايد توجه داشت لوله از پنجره ها به طرف پايين نرفته باشد

## Slide 57
2-اگر از طناب راهنما استفاده شده باشد به وسيله گره هاي شناسايي مي‌توان راه خروج را مشخص نمود.
3-با استماع صداهاي خارجي نظير صداي ماشين ، پمپ و غيره مي‌توان مسير خروج را پيدا نمود.
4-ادامه راه از يك جهت و ادامه دادن ديوار
5-درصورتي كه موفق به يافتن راه نشديد در محل مشخص قرار گرفته و آژير اضطراري را به صدا در ‌مي‌آوريم تا ديگران به كمك ما بيايند.

## Slide 58
تذكرات مهم
- هيچگاه يك نفر به تنهايي مجاز به ورود به محل حادثه نمي‌باشد و حداقل نفرات نجاتگر جهت ورود به محل و امداد دو نفر مي‌باشد.
- به هيچ عنوان اين تيم دو نفره كه وارد محل مي شوند نبايد از يكديگر جدا شوند ( حتي در مواقع خطر )
- فاصله دو نفر هميشه بايد طوري باشد كه اگر نفر پشتي دستش را دراز نمود شخص جلويي را بتواند لمس كند.

## Slide 59
- در صورت برخورد به مانع و كنار رفتن ماسك از صورت ، خونسردي خود را حفظ كرده و بعد از قرار دادن ماسك روي صورت شير سيلندر و درجه هوا را آزمايش نماييد و مطمئن شويد كه از كناره هاي ماسك دود نفوذ نمي‌كند.
- جستجو را هميشه از يك طرف شروع نموده و فقط همان راه را ادامه دهيد.
- هميشه سعي كنيد با خونسردي و صحيح به جستجو ادامه دهيد

## Slide 60
- براي گم نكردن راه همواره از طناب استفاده نماييد.
- قبل از ورود به محل و يا ساختمان نقشه كار را با يكديگر مرور كنيد و همديگر را از افكار خود مطلع سازيد.
نکات ایمنی درحریق شیروانیها
عمليات درارتفاع بسيارخطرناك بوده و ايمني آتش نشانان هميشه بايد مد نظر فرماندهان و نيروهاي عملياتي باشد

## Slide 61
كليه نيروهاي عمليات به هنگام كار در ارتفاع بايد به تمام موارد ايمني آگاه و به توصيه‌هاي زير توجه كافي داشته باشند.
قبل از هرگونه اقدامي، نوع ساختار سقف ها را بررسي و شناسائي نمايید.
قبل از آنكه پاي بر روي سقف بگذارید با ابزاري مانند ديلم محل را كنترل و آزمايش نمايید.
موقع راه رفتن بر روي سقف و يا شيروانيها نهايت احتياط را بکار بندید.
مواظب سقف هاي كاذب پوشيده شده از فايبرگلاس،میل گرد،راویز،و....... باشید.

## Slide 62
بطور زوجي بر روي بام و شيرواني عمليات نمايید.
هرگز تا پايان كار نردبانها را از روي لبه بام بر نداريد.
قبل از قدم زدن بر روي شيروانيها از استحكام سطح آن مطمئن شويد.
به هنگام حركت بر روي شيروانيها از روي خر پاها و چوب بست ها حركت نمائيد.
قبل از اينكه حفره و يا دريچه اي باز نمائيد ابتدا با سوراخهاي كوچك موقعيت را براي ايجاد برش ارزيابي نمائيد.
به هنگام كار بر روي بام و شيروانيها از حداقل نيرو استفاده نمائيد

## Slide 63
جهت يافتن كانون آتش سوزي در زير شيروانيها و بام ها ابتدا با سرلوله آب كل سطح را خيس نموده و هر جائيكه سريع تر خشك شد، نشان دهنده محل و كانون حريق است.
درشيروانيهائي كه فاقد سقف كاذب ويا تفال مي باشند نيازي به عمليات از بالا و روی شیروانیها نيست.
مواظب آتش پنهان درون سقف های کاذب خصوصا در شيروانيهاي دو تفاله باشيد.
هنگاميكه بالاي محل آتش سوزي هستيد و آتش زير پاي شماست حتما از دستگاه تنفسي انفرادي استفاده نمائيد. زیرا ممكن است شرایط درحین کار وعملیات تغييريابد

## Slide 64
تهويه درحريق شيرواني
در بسياري از شيروانيهاي سفالي و فلزي به دليل سختي عمليات، نیروها معمولا جهت دسترسي به زير شيروانيها،( جهت تهويه و يا اطفاء‌ ) ابتدا از طريق سقف هاي كاذب(تفال) اقدام به نفوذ ‌نموده و در صورت فراهم شدن شرایط از روی سقف و شیروانی عملیات را پیگیری می نمایند

## Slide 65
درخصوص نحوه عمليات از بام به راحتي مي توان توسط فرز موتوري و يا ابزار خاص برش كاري از بالاترين نقطه شيرواني ها با بازكردن فضايي به شكل مربع يا مستطيل نسبت به تخليه دود و حرارت (ایجاد دود کش) اقدام نموده و سپس از پايين ترين قسمت شيرواني( نزديك به سقف) اقدام به بازكردن راه نفوذ برای ورود نيروهای اطفائی و عملياتی می نمائيم.

## Slide 66
درحریقهای زیر زمینها قبل از هر اقدامی دراختیار داشتن نقشه زیر زمین وکسب اطلاعات لازم ازمسیرهای حرکت،موانع وبازشوهای احتمالی لازم و رعایت کلیه موارد ایمنی در هنگام ورود به داخل زیر زمین ها همان طور که قبلا گفته شد الزامیست
درصورت امکان دیدن فیلم هایی در مورد حرکت وگسترش حریق در ساختمانها و اماکن گوناگون بسیار مفید است

## Slide 67
لزوم تهویه در حریق
خسارات ناشي از آتش سوزي قبل ازتهويه
پس ازرفع موانع فيزيكي خطراتي كه آتش نشانان را قبل از عمليات تهويه،‌ تهديد مي نمايد عبارتنداز:
حالت قارچي
حالت اشتعال يا شعله وري ناگهاني يا Flashover
حالت برگشت شعله يا Back draft

## Slide 68
حالت قارچي
ادامه آتش سوزي درفضاي بسته، موجب انباشته شدن گازهاي قابل اشتعال و احتراق ناشي از سوختن در كل فضاويا ساختمان مي گردد. بنابراين بطورطبيعي محصولات ناشي از احتراق به سمت بالارفته و ابتدا فضاي بالا را پر كرده و سپس به سمت پايين گسترش وحركت مي نمايد.

## Slide 69
اين رفتار و عملكرد احتراق را حالت قارچي گويند.
درضمن تهويه ناقص محل آتش سوزي هم باعث بوجودآمدن حالت قارچي مي گردد.
حالت اشتعال يا شعله وري ناگهاني يا Flashover
درفضا و ساختمان بدون منفذ، ‌قارچي شدن دود و حرارت موجب پرشدن ساختمان و فضا از گازهاي گرم و قابل احتراق بصورت متراكم گرديده وسپس تبديل به اشتعالي ناگهاني مي شود.

## Slide 70
تراكم گازهای قابل احتراق ناشی از سوختن بدون هوا، و اشتعال ناگهانی موجب از كنترل خارج شدن بخش عظيمي از صحنه عملیات مي گردد.
اين حالت و رفتار آتش را Flashover يا اشتعال ناگهاني گويند.
بعبارت ديگرگازهايي كه داخل ساختمان يا اتاق و در قسمت بالاي آن متراكم شده ممكن است دفعتا مشتعل شده و بسرعت فضاي داخل را به آتش بكشد.
البته بايد توجه داشت كه بعد از ايجاد حالت قارچي ممكن است حالت Flashover ايجاد شود

## Slide 71
back draftیاحالت برگشت شعله
حالت قارچي ممكن است صحنه را براي ايجاد حالت Back draft آماده سازد.
اين حالت Back draft زماني بوجود مي آيد كه اكسيژن بطور ناگهاني وارد محل آتش سوزي و در یک فضاي بسته و فاقد تهويه شده و شرایط لازم برای شعله وری محیط و اطراف آن بصورت ناگهانی فراهم گردد.
دراين وضعيت گازهاي متراكم در فضا بطور ناگهاني مشتعل و سپس حالت انفجاري رخ مي دهد.

## Slide 72
در بيشتر مواقع علامت بوجود آمدن اين وضعيت عبارتند از: دود و بخار سبز متمايل به زرد متصاعد از اطراف پنجره ها و يا از زير لبه هاي شيروانيها و لبه درها ، که با چشم قابل تشخيص است.
محصولات ناشي از احتراق عمدتا قابل اشتعال بوده و براي نيروهاي عملياتي خطرناك مي باشد.
مسلما آتش سوزي در مکان فاقد اكسيژن به مراتب خطرناكتر است.
دراماکن و فضای بسته، پس از شروع آتش سوزي، اكسيژن موجود در محل به اتمام رسيده و جايگزيني هوا و اكسيژن در محل صورت نمي گيرد

## Slide 73
دراين لحظات نياز به اكسيژن خيلي زياد است،‌مواد سوختني براي ادامه احتراق در انتظار ورود اکسیژن به محل هستند. ضمن آنكه حرارت بسياري نيز توليد شده وتنها چيزي كه لازم است تا همه چيز را به نابودي بكشد،‌اكسيژن است. دراين شرايط ساختمان و فضاي فيزيكي بعنوان يك مانع درمقابل هواي بيرون محسوب و استعداد بالقوه ايجاد حالت Back draft را دارد.
در این شرایط فرمانده عمليات نمي تواند وضعيت تاكتيكي مطمئن و تحت كنترلي را فراهم آورد.

## Slide 74
فرمانده عمليات بايد درخصوص جلوگيري از ايجاد احتراق ناگهاني ويا Back draft با ايجاد تهويه اصولي و سريع در محل، به منظور آزاد كردن فشار موجود و تغيير شرايط محيط( مستعد انفجار) اقدام نمايد.
توجه به نحوه ورود نيروها خصوصا چگونگي باز نمودن در و پنجره هاي ساختمان بصورت صحيح و همچنين نحوه حركت و جستجوي نيروها در فضاي تاريك و پر دود نياز به آموزش ويژه و ممارست مكرر توسط مربيان با تجربه و خبره می باشد.

## Slide 75
تهويه در آتش سوزيها
روشهاي عملياتي و قوانين تهويه
در عمليات اطفاء حريق ، زمانيكه مقادير زيادي دود ناشي از مواد درحال اشتعال خصوصاً مواد جديد توليدمي شود مشكلات زيادي را ايجاد مي نمايد در اين هنگام فرمانده مسئول حريق بايد كاملاً به ضرورت و انجام صحيح تهويه در ساختمان واقف باشد

## Slide 76
به چندين دليل عمده تهويه انجام مي پذيرد:
1-جلوگيري از گسترش آتش سوزي ویافتن کانون حریق
2-كاهش خسارات ناشي از دود وحرارت
3-كمك به آتش نشانان در محل و اطفاء آتش سوزي
توجه:هرگز به دود آب نزنید ودرصورت مشاهده شعله به صورت سریع و آنی آب را قطع و وصل نمایید تا رفتار حریق را در برابر آب ارزیابی نمایید

## Slide 77
بنابراين اگر انجام تهويه بطرز صحيح انجام پذيرد مي تواند خسارات ناشي از دود وحرارت راكاهش دهد و بالعكس اگر تهويه صحيح انجام نپذيرد امكان دارد سبب گسترش آتش سوزي غير قابل كنترل گردد.
براي انجام موثر و ايمن عمل تهويه فرمانده مسئول بايد آگاهي خوبي از وضعيت ساختمان درحال اشتعال و راههاي دستيابي ـ آن داشته باشد تا بتواند عمل تهويه را بخوبي انجام دهد . بطورمثال از طريق دريچه هاي روشنايي هاي ساختمان البته شرايط و موقعيت محل وتجربه در نحوه عمل فرمانده مسئول موثر خواهد بود بنابراين عمليات تهويه درحريقهاي گوناگون متفاوت خواهد بود.

## Slide 78
نحوه توليد و حركت دود
براي اينكه ارزيابي مناسب بر اي پاكسازي محيط از دود داشته باشیم ضرورت دارد كه از ـ نرخ توليد دود از يك حريق معمولي آگاهي داشته باشيم حجم گازهاي توليدي ناشي از ماده در حال اشتعال در مقايسه با حجم هوائي كه به محل حريق وارد مي شود كاملاً ناچيز مي باشد بنابراين مي توان اينطور فرض كرد كه نرخ توليد دود توسط آتش تقريباً با نرخ هوائي كه وارد ستون گازهاي داغ و شعله ها مي گردد بر ابر است و اين نرخ بستگي به موارد زير دارد:

## Slide 79
1-شعاع حريق M متر
2-مقدار توليد حرارت
3-ارتفاع لايه دود از سطح حریق
درجدول زير نرخ توليد دود در يك فضارا بر اساس حرارت شعله اي با دماي 800 درجه سانتي گراد و دماي محيط 500 درجه سانتي گراد را نشان ميدهد.

## Slide 80
حجم نرخ توليد دود مترمكعب بر ثانيه | ارتفاع لايه روشن M | شعاع حريق M
13/1 26/2 25 50 | 2 3 2 3 | 12 12 20 20

## Slide 81
بخاطر داشته باشيد كه قوي ترين دستگاه تهويه دود مي تواند 5 متر مكعب در ثانيه دود را تخليه كند
به چه دليل اقدام به تهويه مي كنيم ؟

## Slide 82
الف ـ جلوگيري و كاهش خسارت
دود مي تواند خورنده ، روغني و يا آسيب رساننده باشد و اگر كنترل نشود به ساختمان ويا محتويات آن كه حريق به آنها سرايت مي کند آسیب رساند به علاوه اگر آتش سوزي وسيع و به مدت زيادي ادامه داشته باشد به علت كمبود اكسيژن ناقص سوزي انجام گرفته و در نتيجه مقادير زيادي سوختهاي ناقص توليد مي شود.
اين گازهاي سوخته مي تواند در زير سقف جمع شده و در نتيجه مشتعل شوند. گاهي اوقات اين كار به بدترين وجه آن انجام مي شود كه به پديده Flashover معروف است.

## Slide 83
ب ـ جلوگيري از گسترش حريق :
توليدات خيلي داغ ناشي از حريق از طريق دريچه هاو کانالهای عمودي به سمت بالا حركت مي كنند و اگر راه خروجي وجود نداشته باشد پس از برخورد با سقف بصورت قارچي در آمده ممكن است حريق را به قسمتهاي ديگر ساختمان گسترش دهد و درحقيقت اين عامل يكي از علتهاي اصلي گسترش اتش سوزي درساختمانهاست طول شعله ومیزان دود در سقفي كه فاقد تهويه مي باشد هفت برابر بيشتر ازمقداري است كه در سقفهاي داراي تهويه در بالاي سطح حريق وجود دارند.
در طبقات بالا راه خروجي براي دود وجود ندارد، بنابراين حريق گسترش مي يابد.
به علت وجود دريچه جهت تهويه دودهاي ناشي از آتش سوزي حريق گسترش نمي يابد

## Slide 84
ج ـ كمك به آتش نشانان در اطفاء حريق :
در محلهائيكه دود غليظ وجود داشته باشدمشكلات عديده اي براي آتش نشانان بوجود خواهد آمد ولی در صورت وجود تهویه کار آسانتر خواهد بودكه عبارتند از :
الف ـ پيدا كردن سريع كانون حريق
ب ـ ارزيابي اينكه بهترين شيوه حمله به حريق چيست ؟
ج ـ يافتن محل مصدومين يا مكانهاي خطرناك ( مكانهاي مجاور حريق و يا مكانهاي خطرناك ديگري كه براثر حريق ايجاد مي شوند).

## Slide 85
هرگاه محل حريق تهويه شود آتش نشانان با مشكل و خطر كمتري روبرو خواهند بود و قادر خواهند بود حريق را بطور مؤثر اطفاء نمايند وهمچنين در ساختمانهاي بلند پاكسازي پله هاي فرار از دود نيز در اهداف ديگر تهويه مي باشد تا مردم بسلامت از ساختمان خارج شوند

## Slide 86
چه زماني بايد اقدام به تهويه نمود؟
عمل تهويه را بايدهر چه سريعتر انجام داد تا موثر واقع شودولي بهرحال اين مسئله بستگي به تصميم فرمانده مسئول دارد و اگر با عجله غير صحيح تصميم به انجام تهويه محل بگيرد مي تواند منجر به گسترش سريع حريق به همراه پديده Flushover و همچنين خطرات جاني براي ساكنين وخسارات مادي سنگين به ساختمان گردد قبل از شروع به عمل تهويه افراد بايد با تجهيزات مربوطه در مكانهاي خاص مستقر شوندتا مانع از گسترش حريق گردند
انواع تهویه ،وتجهیزات مربوط به آن(فن های فشار مثبت و فشار منفی)
روشهاي تهويه
بطور اصولي تهويه يعني راندن حرارت و دود از طريق دريچه هاي موجود در ساختمان و جايگزين كردن هوای تازه بجاي آن مي باشد.

## Slide 87
الف ـ تهويه ازبالاي ساختمان ( عمودي )
در ساختمانهاي چند طبقه عمل تهويه بايد از بلندترين نقطه شروع شود مانند شیفت پلكانها و کانال آسانسورها و اين طريق تهويه انجام دادن زماني مؤثر خواهد بود كه ورودي هاي كافي جهت هواي تازه وجود داشته باشد و گرنه تهويه از بالا مؤثر نخواهد بود وظرفيت تخليه دود كاهش خواهد يافت اين وروديها بايد تا آنجا كه امكان دارد نزديك سطح زمين انتخاب شوند.
زيرا كه ديگرخطر ورود گازهاي داغ و دود ناشي ازطبقات پائين تر وجود ندارد.
انجام تهويه بموقع با بازكردن وروديهاي هم سطح زمين وانجام تهويه پس از مدت طولاني كه با باز كردن درها و پنجره ها انجام می شود هم می تواند مفید باشد.

## Slide 88
ب ـ تهويه از كنار ( افقي ) :
هرگاه به هرعلتي انجام عمل تهويه عمودی درساختمانها غير عملي بود بايد تهويه افقي مورد توجه قرار گيرد هر گاه اين شكل از تهويه انجام پذيرد ، وضعيت جوي و جهت باد از اهميت زيادي برخوردار مي باشد . نكات مهمي را كه بايد در انجام افقي عمل تهويه مورد توجه قرار داد عبارتند از :
1-خطر گسترش آتش سوزي بيشتر است

## Slide 89
2-تغيير جهت وزش باد مي تواند ازخارج شدن دود از ساختمان جلوگيري بعمل آورد و آن را بسوي آتش نشانان و ساكنين ساختمان برگرداند. اگر هوا باراني و رطوبت آن زياد باشد دود كمتري از ساختمان خارج خواهد شد بنابراين نياز مي باشد كه دريچه هاي بيشتري را باز نمود تا تهويه بطور مؤثري انجام پذيرد.
بنابراين آتش نشانان بدون در نظر گرفتن نكات زير نبايد تهويه افقي را انجام دهند.
3-جهت و سرعت باد
4-كدام ضلع از ساختمان درجهت وزش باد قرار دارد.
5-رطوبت و درجه حرارت هوا

## Slide 90
سيستم هاي تهويه هاي مكانيكي :
هرگاه ساختماني مجهز به سيستم تهويه مكانيكي باشد درهنگام بروز حريق كمك شاياني به آتش نشانان به جهت اطفاء مؤثر و بموقع حريق خواهد نمود اين سيستم ها یا بصورت دستي و يا به صورت اتوماتيك عمل مي نمايند كه سيستم اتوماتيك را نيز درصورت نياز مي توان دستي نمود.
در هنگام استفاده از سيستمهاي تهويه مكانیكي بايد كاملاً مواظب كليه جوانب بود و اگر امكان داشته باشد، بايد از مهندس مسئول ساختمان جهت كاهش خطر گسترش آتش سوزي در هنگام استفاده تهويه مكانيك سود جست.

## Slide 91
انجام تهويه با استفاده از وسائل وتجهيزات سازمان آتش نشاني
بعضي از حريقهاي مانند : زيرزمينها ، به علت عدم وجود تهويه طبيعي مشكلات خاصي را دارا مي باشند. البته در ديگر آتش سوزيها ممكن است تهويه طبيعي نيز به علت شرايط جوي كاملاً مؤثر نباشد. در چنين مواقعي ممكن است از وسائل و تجهيزات سازمان آتش نشاني براي انجام تهويه استفاده نمود كه عبارتنداز :

## Slide 92
الف ـ استفاده از يك سرلوله جت و يا فك كه از محل دريچه ساختمان بسوي بيرون بكار گرفته مي شود كه در نتيجه دودتوسط جريان آب به خارج از ساختمان رانده مي شود . البته اين روش ممكن است روش خوبي نباشد اما مي تواند با رسيدن وسائل و تجهيزات پيشرفته تراز آن استفاده نمود.
ب ـ تعدادي از سازمانهاي آتش نشاني مجهز وسائل تهويه دود مي باشند واز آنها در برخي از اتش سوزيها كه قبلاً بيان شد به استفاده مي كنند ژانرتورهاي كف ساز ( توربكس ) ميتوانند اين عمل را انجام دهند.
با اين وسيله كه توسط نيروي آب به كار مي افتد مي توان به دو صورت )دودوگازهای قابل انفجار) را تخليه نمود

## Slide 93
ج ـ با وارد كردن مقادير متنابهي هواي تازه به درون ساختمان كه متعاقب آن دود از ساختمان خارج مي شود. فشار مثبت Positive Pressure ،
د ـ خارج ساختن مستقيم دود كه متعاقب آن هواي تازه خودبخود جانشين دود مي شود
فشار منفي Negative Pressure
انفجارات دود : Smoke Explosions

## Slide 94
آتش نشانان از خطر انفجار ناشي از بخارات قابل اشتعال ناشي از مايعات قابل اشتعال و مخلوط باهوا و متعاقب آن پديده Flushover آگاه هستند. آنها همچنين بايدازخطر جدي دودها ی قابل اشتعال كه در فضاهاي بسته جمع مي شوند نيز آگاه باشند

## Slide 95
اينگونه دود ها هنگاميكه با هوا مخلوط شوند مي توانند بطور ناگهاني و شديد منفجر شوند ( با بودن حرارت كافي ) كه كاملاً خطرناك مي باشد. اين قبيل انفجار ات مي تواند در محلها ئيكه فومهاي لاستيكي دود مي كنند انجام شود. اين گونه مواد مي توانند مقادير زيادي دودهاي قابل اشتعال و با وزنهاي مولكولي متفاوت توليدنمايند بديهي است دود هائي كه وزن مولكولي سبكتري دارنددر سطح بالاي فضاي بسته نسبت به دودهاي كه وزن مولكولي سنگين تري دارند قرار مي گيرند كه اين عمل سبب جذب رطوبت هواگرديد و دود سفيد رنگي توليدمي شود كه اين دود سفيد رنگ مي تواند منفجر شود وپديده انفجار دود و يا Smoke Explosion را بوجود آورد.

## Slide 96
مهمترين شاخصه اين نوع دودها خنك بودن آنهاست كه فقط كمي گرمتر از دماي محيط خود مي باشند ، پس از چند دقيقه رنگ اين دود مايل به قهوه اي و زرد رنگ مي شود. وممكن است روي سطح ديوارهاي اطراف وغيره دود قهوه اي رنگ بنشيند . اگر اين نوع دود با يك منبع حرارتي برخورد كند ( توسط منابع حرارتي خارجي و يا منابع حرارتي داخلي به هنگاميكه اكسيژن كافي به محل رسانده شود).
آنگاه بصورت انفجار عمل خواهد نمود

## Slide 97
تعداد زيادي آتش نشان به دليل انفجار ات ناشي از دود جان خود را از دست داده اند زير آنها بر اين باوربودند كه مكانهايي كه وارد مي شوند قبلاً خاموش شده اند و يا مواد سوختني در نبود اكسيژن كافي خود بخود سوخته وتمام شده اند بنابراين با تهويه صحيح و با بكارگيري روشهاي مناسب مي توان خطر اين نوع انفجارات را كاهش داده

## Slide 98
استفاده صحیح ازفن های فشار مثبت و فشار منفی
قبل از انجام عملیات تهویه فرمانده حریق می بایست از نقشه دقیق ساختمان مطلع شده و منطقه ای که دچار آتش سوزی شده است را مشخص نماید
او باید تصمیم بگیرد از چه استراتژی جهت مقابله با حریق میخواهد استفاده نماید (تهاجمی ویا تدافعی)زیر عمل تهویه فقط در استراتژی های تهاجمی استفاده می شود

## Slide 99
موضوع ارزيابي، كنترل و هر اقدامي در عمليات، هنگامي بصورت يك حقيقت عملي و يا واقعيت عيني در مي آيد كه با طرح و برنامه استراتژي مرتبط و منطبق باشد.
عدم تصميم گيري صحيح، بدون برنامه واستراتژي موجب صدمات جاني ومالي به آتش نشانان وساكنين اماكن خواهد شد.
فرمانده عمليات بايد بتواند از طريق بوجود آوردن طرح حمله موثر،‌ استراتژي و طرحهاي خود را عملي سازد.
اين طرح بايد كاملا در ارتباط با استراتژي باشد، نه جايگزين آن شود.

## Slide 100
طرح حمله بايد براساس سه اولويت و هدف تاكتيكي پايه گذاري شود.
سه اولويت وهدف تاكتيكي عامل تثبیت کلی عملیات، که مشخص كننده سه وظيفه جداگانه می باشد،
به ترتيب عبارتنداز:
اولين هدف در اجراي هر طرح عملياتي‌، نجات كامل انسانها خصوصا محبوسين و متصرفين است
مهار و كنترل آتش سوزي اولين قدم در سلسله اقدامات لازم در خصوص اطفاء ‌كامل حريق مي باشد.
در بسياري از آتش سوزيها فرمانده با مهار و كنترل حريق از گسترش و توسعه آن جلوگيري نموده و در زمان دلخواه و نياز مي تواند دستور اطفاء‌ نهائي و کامل را صادرنمايد.
-حفظ اموال) salvage (

## Slide 101
دربسياري از حوادث، عملكرد منطقي و اصولي نيروهاي عملياتي از بروز و ايجاد خسارت جلوگيري مي نمايد.
بعنوان مثال:‌ ورود افراد به داخل منازل و اماكن به همراه لوله آب ، مي تواند بصورت كنترل شده و با حداقل آب مورد نياز انجام پذيرد
درصورتی که هیچکدام از این سه الویت وجود ندارد واز دست رفته است می بایست از استراتژی تدافعی استفاده کرد که لزوما نیاز به تهویه وجود ندارد. انجام عمل تهویه فقط در انجام استراتژی تهاجمی مورد استفاده دارد

## Slide 102
در اماکنی که حداقل دو خروجی با فواصل مناسب وجود دارد می بایست از فن فشار مثبت استفاده شود
خروجی ها می بایست به گونه ای باشد که محصولات ناشی از سوختن و دود در مسیر مکش فن قرار نگیرد
در اصل فرماندهی حریق راه ورود نیروهای آتش نشانی از جهتی است که اجناس نسوخته اند لذا مسیر قرارگیری فن فشار مثبت نیز در همین محل می بایست باشد
محل ورود نیروها نیز از سمتی است که فن فشار مثبت قرار دارد البته ذکر این نکته لازم است که قبل از استفاده از فن فشار مثبت می بایست کلیه تجهیزات وسرلوله و نفرات آماده ورود به محل باشند و سپس همزمان با ورود نیروهای عملیاتی به محل حریق فن روشن شود

## Slide 103
توجه به نکات زیر در استفاده از فن فشار مثبت دارای اهمیت خاصی است
1-فن را می بایست به صورتی تنظیم نمود و قرار داد که از محلی که فن فشار مثبت قرار میگیرد نبایستی دود خارج گرددمگر اینکه ارتفاع محل به گونه ای باشد که دود های خارج شده از محل ازقسمت پشت فن به داخل محل حریق هدایت نگردند
2- در محلهایی که عرض ورودی زیاد است می بایست از دو و یا چند فن فشار مثبت استفاده کرد به گونه ای که فن ها شعاع پوششی همدیگر را پوشش دهند

## Slide 104
-به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نمی بایست از فن فشار مثبت در داخل حریق استفاده شود زیرا ضمن ایجاد طوفانی از دود و مختل نمودن عملیات نیروها باعث استنشاق دود توسط نیروها و گسترش حریق می شودو نیز باعث خرابی دستگاه می شود
تمرینات و کروکی های مختلف در استفاده مناسب از فن فشار مثبت در جریان کلاس انجام می گیرد

## Slide 105
استفاده از فن فشار منفی
1- از فن فشار منفی در اماکنی استفاده می شود که فقط یک راه ورود دارند زیرا فن فشار منفی مکنده است فن فشارمنفی را می توان به داخل محل حریق هدایت کرد به گونه ای که کانال خروجی آن در خارج از محل حریق و در فاصله ای باشد که دود های خروجی به داخل حریق برنگردد
کانال مکش فن فشار منفی دارای فنرهای مارپیچ فلزی است که در داخل کانال پلاستیکی قرار دارد که در جریان مکش باعث جلوگیری از جمع شدن کانال می گردد.

## Slide 106
2-می توان در زیر زمینهای باطول زیاد ویا پارکینگها از چند فن فشار منفی به صورت سری استفاده کرد به گونه ای که فاصله انتهای کانال خروجی فن اول با دهانه ورودی فن دوم دوتاسه مترباشد.
3-دراماکنی که حداقل دوراه خروج دارند می توان از فن فشار منفی و فشار مثبت به صورت ترکیبی در دو جهت متفاوت استفاده گردد این عمل سرعت تخلیه دود را افزایش می دهد اما مسیرورود نیروها از سمتی است که فن فشار مثبت قرار دارد
برای یاد گیری وآموزش تکمیلی به کروکی ها و کارگاه آموزشی دقت کنید.

## Slide 107
فن فشار مثبت
مسیر خروج دود
مسیر ورود هوا
پنجره
فن فشار مثبت
مسیر ورود هوا
مسیر خروج دود
دود
دود

## Slide 108
فن فشار مثبت
فن فشار منفی
محل ورودهوا
مکش دود
خروج دود
دود

## Slide 109
فن فشار مثبت
فن فشار مثبت
محل وود هوا
محل خروج دود
دود

## Slide 110
استفاده ار چند فن فشارمنفی
فن فشار منفی
فن فشار منفی
فن فشار منفی
رانش
مکش
دود
مکش
مکش
رانش
رانش
پارکینگ