## Slide 1
فیزیک پایه دهم
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

## Slide 2: اندازه گیری: 1.فیزیک علم اندازه گیری است که یکی از جنبه های مشترک بین همه اندازه گیری ها ، وجود یک یکای اندازه گیری است. 2.یکای هر کمیت باید به گونه ای باشد که در شرایط فیزیکی تغییر نکند و در دسترس باشد مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار یکاها ی SI می‌نامند.

## Slide 3
3.یکا های اصلی آن دسته از کمیت هایی را که یکاهای آن به طور مستقل تعریف شده اند ، کمیت های اصلی و یکاهای آن را یکاهای اصلی می نامند.مانند طول،جرم،زمان،دما،شدت جریان و سایر کمیت ها مانند مساحت ، حجم و ..... که یکا های آن ها بر حسب یکا های اصلی مشخص می شوند را کمیت های فرعی می نامند 4.در SI یکا های کوچکتر و یا بزرگتر را توسط پیشوندی که به یکای مربوطه اضافه می شوند ، نام گذاری می کنند

## Slide 4
دسی 10 d
سانتی 10 c
میلی 10 m
میکرو 10 µ
نانو 10 n
پیکو 10 P
دکا 10 da هکتو 100 h کیلو 1000 k مگا 10 M گیگا 10 G ترا 10 T

## Slide 5
تمرین:
ابعاد سلول ها و باکتری ها برابر µm1 است.این ابعاد بر حسب nm چقدر است؟

## Slide 6
تمرین: 2 کیلو گرم چند میکرو گرم است؟

## Slide 7
تمرین:
تبدیل زیر را انجام دهید

## Slide 8
نماد گذاری علمی: در نماد گذاری ، هر مقدار را به صورت حاصل ضرب عددی بزرگتر از 1 یا مساوی با 1 و کوچکتر از 10 و توان صحیحی از 10 می نویسند مثال:عدد 452000 را به صورت و عدد 0/019 را به صورت می نویسیم

## Slide 9
دقت اندازه گیری ، وسیله و روش های اندازه گیری: به طور کلی می دانیم کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه بگیرد ، دقت اندازه گیری آن وسیله می نامیم بررسی کولیس و روش خواندن اندازه ها در کولیس: کولیس از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است . قسمت ثابت آن یک خط کش و مدرج منتهی به فک ثابت و قسمت متحرک آن ، شامل کشویی است که فک متحرک و همچنین ورنیه روی آن قرار دارد.

## Slide 10
ورنیه کولیس: قطعه ای است که روی خط کش به طور کشویی حرکت کرده و فک متحرک را نسبت به فک ثابت ، دور و نزدیک می کند
روش خواندن : به طور کلی در تمام کولیس های میلی متری به این صورت است که اگر صفر ورنیه در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد ، اندازه خوانده شده از خط کش اصلی ، که در مقابل صفر ورنیه قرار دارد ،عددی صحیح بوده و نیاز به خواندن ورنیه وجود ندارد.

## Slide 11
چنانچه صفر ورنیه مابین یکی از تقسیمات خط‌کش قرار گیرد، برای قرائت اندازه‌ی مورد نظر، ابتدا تقسیمات اصلی واقع در قسمت چپ صفر ورنیه را می‌خوانیم. سپس با نگاه کردن به ورنیه، خطی از تقسیمات آن، که مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط‌کش قرار دارد را مشخص می‌کنیم. تعداد خطوط سمت چپ آن را در دقت کولیس ضرب کرده و حاصل را به اندازه صحیح خونده شده از خط کش اصلی، اضافه می‌کنیم.

## Slide 12
ریز سنج: به ابزار دقیقی گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری‌های کوچک با دقت 0/01 تا 0/001 به کار می‌رود. کمیت های فیزیکی:کمیت‌های فیزیکی باید قابل اندازه گیری باشند، که به دو دسته نرده‌ای و برداری تقسیم می‌شوند.

## Slide 13
1-کمیت های نرده ای : کمیت هایی هستند که تنها با یک عدد بیان می شوند .مانند زمان ، انرژی و .... 2-کمیت های برداری: کمیت هایی هستند که وقتی مشخص می شوند . برای آن ها علاوه بر اندازه ، راستا و سو نیز تعریف می کنیم.مانند:سرعت ، شتاب ، نیرو و .... این کمیت ها از قاعده جمع برداری پیروی می کنند.

## Slide 14
مثال:
اعداد زیر را یه صورت نماد علمی بنویسید.

## Slide 15
مثال: طول یک جسم با خط کشی که بر حسب میلی متر مدرج شده اندازه گیری شده است. این طول را بر حسب سانتی متر چگونه می توان نوشت؟
1)0/78 2)7/82 3)75/020 4) 75/2
گزینه 4 صحیح است .زیرا دقت اندازه گیری بر حسب میلی متر است که 0/1 سانتی متر می شود

## Slide 16
تمرین:
1- دقت اندازه گیری یک ترازو g 0/01 است. اگر جرم جسمی 89200 میلی گرم باشد. این ترازو جرم آن را چند گرم نشان می‌دهد؟

## Slide 17
2-مساحت یک مستطیل با طول mm 4 و mm 5 را بر حسب به دست اورده و حاصل را به صورت نماد علمی بنویسید