## Slide 1: بنام خدا

## Slide 2: شاخص های ژئوشیمیایی وکاربرد آنها در بررسی های اکتشافی

## Slide 3: 1- شاخص هایی بر اساس توزیع عناصردر سنگها
کلیه سنگها از عناصر اصلی و فرعی شکل گرفته اند که
توزیع عناصر کمیاب در سنگهای امروزکاربرد وسیعی در
بررسیهای اکتشافی پیدا کرده است
به سیمای خاص توزیع یک یا چند عنصر کمیاب در سنگها
که براساس غلظت زیادتر ویا کمتر این عناصرویا مقادیرغیر
عادی پراش آنها بیان می گردد ویژگی ژئوشیمیایی گویند
که این ویژگی به عنوان ملاکی برای ارزیابی قدرت تولید
کانسار بکار میرود

## Slide 4: ویژگی ژئوشیمیایی سنگهای آذرین به وسیله تعدادی از عوامل تعیین می شود:
1) اختصاصات ژئوشیمیایی ماگمای مادر
2) اختصاصات زمین شناسی محیط تبلور به انضمام اثر سنگهای درونگیر
3) خصلت دگرسانی بعد از مرحله ماگمایی سنگهای مادر
ویژگی ژئوشیمیایی در سنگهای رسوبی نتیجه تفریق ژئوشیمیایی مواد در خلال فرآیندهای سوپرژن ورسوب گذاری است که به وسیله تغییر وتبدیل های دیاژنتیک رسوبات تعقیب می شود بنابراین
میتوان گفت که ویژگی شیمیایی سنگهای رسوبی تا حدود زیادی به
رژیم تکتونیکی٫ شرایط آب و هوایی٫شرایط فیزیکو شیمیایی حاکم

## Slide 5: برمحیط رسوبی وتبدیل و تغییردیاژنیک رسوبات بستگی دارد
بعضی مواقع اصطلاح ویژگی ژئوشیمیایی برای تشخیص غنی
شدگی نسبی یک نوع سنگ خاص از یک فلز کمیاب معین به
کار رود که بالقوه فلزدار هستند.
این شاخص های تعیین کننده قدرت تولید کانسار در یک
کمپلکس زمین شناسی است

## Slide 6
تیپ کانسار محتمل | عناصر تمرکز یافته | تیپ سنگ درونگیر
نیکل ومس استیل واتر،کروم بوشویلد،عناصر گروه پلاتین مرنسکی ریف،آهن-تیتان-وانادیوم بوشویلد،مس-نیکل کوماته ایتی،کرومیت انبانی و... | Cr-Ni-Cu-Co-Fe-V-Ti-PGE | مافیک -اولترامافیک
کربناتیت،توریم وعناصر نادر خاکی رگه ای | REE,Th | نفوذی مافیک آلکالن
تنگستن اسکارنی،قلع اسکارنی،قلع جانشینی،تنگستن رگه ای،قلع رگه ای،قلع گرایزنی | W,Sn | فانروکریستالین فلسیک
مولیبدن کلایمکس،مس پورفیری،مس پرفیری اسکارنی،آهن اسکارنی،مس اسکارنی،سرب وروی اسکارنی،پلی متالیک جانشینی،منگنز جانشینی،قلع پرفیری،مولیبدن پرفیری و... | Cu-Mo,Zn-Pb,Fe-Mn,Au-Ag,As-Sb-Te | پرفیرو آفانیتیک فلسیک(نیمه عمیق فلسیک)
مس بازالتی،مس-روی ماسیو سولفید قبرسی،مس-روی ماسیو سولفید بشی،منگنز ولکانوژن،کبالت-مس بلا کرد | Cu,Zn,Mn,Co | خروجی مافیک
طلا-نقره چشمه آب گرم،طلای رگه ای اپی ترمال کرید-کومستاک-سادو،منگنز اپی ترمال جیوه چشمه آب گرم،ماسیو سولفید کروکو،آهن آلگوما،جیوه المعدن و... | Au-Ag,Hg,Sb,Pb,Zn,Fe-Mn | خروجی فلسیک تا مافیک
جدول4-1،پاراژنزهای ژئوشیمیایی عناصر کمیاب وفرعی در ارتباط با نوع سنگ درونگیر

## Slide 7: ادامه جدول4-1
تیپ کانسار محتمل | عناصر تمرکز یافته | تیپ سنگ درونگیر
طلا-اورانیوم کنگلومرای کوارتزی،مس-اورانیوم-طلای المپیک دم،سرب-روی با میزبان ماسه سنگی،مس با میزبان رسوبی،اورانیوم ماسه سنگی،سرب وروی رسوبی اگزالاتیو | Pb,Zn,Cu,Au,U | رسوبی تخریبی
سرب وروی دره می سی سی پی،روی آپالاشی،مس-سرب-روی کیپوشی،اورانیوم تنوره برشی ریزشی | Pb,Zn,Cu,U | رسوبی کربناتی
آهن سوپریور،منگنز رسوبی،آهن اوولیتی | Fe-Mn | رسوبی-شیمیایی
طلای کوارتز رگه ای کم سولفید،طلای هومستیک،اورانیوم-طلای دگر شیبی،طلای مرتبط با گسل های کم شیب | Au-U | دگرگونی ناحیه ای
نیکل لاتریتی،بوکسیت لاتریتی،بوکسیت کارستی،طلای لاتریتی-ساپرولیتی | Fe,Al,Ni,Au | پروفیل های عمیقا هوازده
طلا-عناصر گروه پلاتین پلاسری،عناصر گروه پلاتین-طلای پلاسری،تیتان ساحلی،قلع پلاسری | Au,PGE,Sn,Ti | پلاسر ها

## Slide 8: کمپلکسهای آذرین٫ دگرگونی و رسوبی که تمرکز اقتصادی ازعناصر شیمیایی را همراه دارند الگوی ژئوشیمیایی خاصی را نمایش میدهند که شناخت این الگوها امکان تشخیص تشکیلات زمین شناسی بالقوه فلزدار را از نوع عقیم فراهم میسازد
با توسعه یک کمپلکس آذرین خاص،عوامل ژئوشیمیایی می
توانند مسئول موارد زیر باشند:
1- رفتار عناصر شیمیایی سازنده کانه در مذاب ماگمای اولیه.
2- شکل خاص جدایی کانه ها از مخزن ماگما در خلال مرحله ماگمایی ویا بعد از ماگمایی.
3- مکانیزم انتقال عناصر کانساری.
4- واکنش های شیمیایی که منجر به تمرکز این عناصر در کانه ها می گردد.

## Slide 9
عوامل زمین شناسی نیز به نوبه خود پدیده هایی نظیر جدایش وجابجایی مواد مذاب ماگمایی ومحلول های سازنده کانسارها را از طریق ایجاد شرایط مناسب یا نامناسب برای تشکیل تمرکزهای اقتصادی از کانی های کانساری کنترل می کنند.

## Slide 10: ملاک های تعیین ویژگی ژئوشیمیایی سنگها
ملاکهای اصلی در تعیین ویژگی ژئوشیمیایی سنگهای آذرین ،
رسوبی ودگرگونی بر اساس دو مورد زیر است:
1)الگوی فراوانی مطلق توزیع عناصر کمیاب در سنگها :
2) ملاک هایی براساس نسبت مقدار بعضی ازعناصردر سنگها

## Slide 11: 1)الگوی فراوانی مطلق توزیع عناصر کمیاب در سنگها :
ویژگی توزیع عناصر کمیاب در سنگها ممکن است بدوتا
براساس افزایش وکاهش قابل ملاحظه مقدار یک عنصر
خاص یا گروهی از عناصر در مقایسه با میانگین ناحیه ای یا
جهانی آن ویا بر اساس افزایش وکاهش قابل ملاحظه مقدار
پراش توزیع آن عنصر شناسایی شود.
بوس از نقطه نظرتئوری نشان داد که در خلال تبلور یک ماگمایی که نسبت به عناصرکانساری خاصی غنی شدگی
دارد محصولات جامد حاصل از تبلور و همچنین فازهای مایع

## Slide 12: وگازی که در خلال آن تشکیل میشوند باید دارای مقادیر نسبتا بالایی از همانعناصر کانساری باشد
در پدیده خروج عناصر کمیاب کانساری از سنگها در مرحله
بعد از ماگمایی وتوزیع دوباره آن در سنگها که نتیجه عمل
محلولهای فوق بحرانی و هیدروترمال است به عنوان پایه ای
برای فرضیه مشهور تحرک پذیری به کاربرده میشود که
عناصری مانند sn٫w٫Mo٫ Taبه این صورت تشکیل میشود
در سنگهای رسوبی هم اگر نهشته های کانساری حین فرایند
تغییر وتبدیل دیاژنتیک رسوبات تشکیل شوند پدیده توزیع دوباره
عناصرکانساری در آن فعال خواهد بود که این امر خروج

## Slide 13: عناصرکانساری از سنگهای رسوبی نامناسب شروع وبا تمرکز درسنگها با شرایط ساختمانی مناسب پایان می پذیرد
جدول زیرنسبت بین غلظت عناصرمعرف در سنگهای اولترابازیک نیکل دار وعقیم را نشان می دهد.

## Slide 14
H2O% | CCNi/ CCS | S | Ti | Cr | Cu | Co | Ni | ویژگی کانی سازی | نوع سنگ | ناحیه
09/0 | 0/16 | 05/0 | 05/0 | 2/1 | 8/0 | 6/0 | 8/0 | وجود ندارد | بازیک | شبه جزیره کولا
13/2 | 1/1 | 1/1 | 3/0 | 2/1 | 8/0 | 3/1 | 1/2 | سولفوری |  | 
38/2 | 0/16 | 06/0 | 05/0 | 3/1 | 7/1 | 6/0 | 0/1 | وجود ندارد | اولترابازیک | 
03/4 | 9/2 | 8/0 | 3/0 | 9/0 | 1/5 | 0/1 | 3/2 | سولفوری |  | 
16/1 | 5/18 | 07/0 | 02/0 | 3/1 | 9/0 | 4/0 | 3/1 | وجود ندارد | بازیک | بایکال شمالی
55/3 | 0/59 | 10/0 | 03/0 | 7/2 | 9/0 | 5/2 | 9/5 | سولفوری |  | 
72/0 | 0/60 | 01/0 | 15/0 | 4/1 | 1/1 | 5/0 | 6/0 | وجود ندارد | اولترابازیک | 
33/2 | 4/23 | 06/0 | 08/0 | 6/0 | 1/2 | 7/0 | 4/1 | سولفوری |  | 
- | 0/4 | 3/0 | 4/1 | 3/1 | 9/0 | 2/1 | 2/1 | وجود ندارد | بازیک | نوریلسک
- | 9/1 | 0/1 | 8/0 | 9/3 | 7/2 | 1/1 | 9/1 | سولفوری |  | 
- | 05/0 | 30/2 | 02/0 | 84/0 | 31/2 | 57/0 | 12/0 | وجود ندارد | سنگهای اولترایازیک به شدت دگرگون شده | روسیه مرکزی
- | 56/0 | 76/0 | 06/0 | 80/1 | 89/1 | 50/0 | 43/0 | سولفوری |  | 
- | 20 | 02/0 | 007/0 | 30/0 | 07/0 | 10/0 | 40/0 | وجود ندارد | سنگهای اولترابازیک به شدت دگرگون شده | بایکال شمالی
- | 16 | 06/0 | 064/0 | 60/0 | 60/1 | 46/0 | 95/0 | سولفوری |  | 

## Slide 15: 2) ملاک هایی براساس نسبت مقدار بعضی ازعناصردر سنگها
در اصل این ملاکها بر اساس اختلافاتی است که در روابط بین عناصر ایزومورفیک در سنگها پدید می آید.علل پیدایش چنین اختلافاتی رفتار منحصر به فرد عناصر ایزومورفیک در محیط های گوناگون مهاجرت است.
روابط ایزومورفیک بین عناصر شیمیایی در مذاب های ماگمایی عموما به وسیله شعاع یونی،بار الکتریکی ودر نهایت از طریق امکان تشکیل ساختمان های کئوردیناسیون اکسیژنی که از نظر پارامترهای ساختمانی وانرژی شبکه ای که به یکدیگر نزدیک باشند کنترل می شود

## Slide 16: در یک توده پایداری شرایط ترمودینامیکی در خلال تبلور ماگما موجب پایداری نسبی عنصر میزبان و عنصرایزومورفیکی آن در مذاب میگردد
ملاکهایی که بر اساس اختلاف خواص ژئوشیمیایی عناصر ا
ایزومورفیک ونه بر اساس تشابهات آنها بنا میشوند بیشترین
اهمیت عملی را دارند چون نتایج معینی در مورد شرایط
فیزیکوشیمیایی محیط در خلال تشکیل کانی بدست میدهد و در
خلال این فرایندها نتیخه ستیز بین عنصر میزبان و عنصرکمیاب
ایزومورفیک برای دستیابی به یک مکان معین از ساختمان کانی
تازه تشکیل شده تا حدود زیادی به تغییرات فعالیت نسبی این عنصر بستگی دارد(شرایط ترمودینامیکی وPH)

## Slide 17
عنصر میزبان | جفت ایزومورفیکی
K Ca Al Si Zr Nb Pt | K-Rb Ca-Sr Al-Ga Si-Ge Zr-Hf Nb-Ta Pt-(Ru,Rh,Pd,Os,Tr)
جدول4-8،بعضی از معمولترین جفت های ایزومورفیکی عناصر

## Slide 18: نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای
ویژگیهای ژئوشیمیایی کمپلکسهای زمین شناسی معمولا حین
عملیات اکتشافی و نقشه برداری ژئوشیمیایی سنگهای بستر در مقیاس1:200000 و1:50000 تعیین میگردد ونقشه برداری
به موازات تحقیقات زمین شناسی انجام میگردد
تقسیم بندی جزئی تر کمپلکس های زمین شناسی در نواحی مورد مطالعه بر اساس انواع مختلف شاخص های ژئوشیمیایی،هدف اصلی نقشه برداری ژئوشیمیایی از سنگهای بستر در مقیاس کوچک است

## Slide 19: مسائل اکتشافی خاصی که ممکن است در این مرحله حل شود عبارتند از:
1- تشخیص کمپلکس های زمین شناسی بالقوه فلزدار،به منظور هدایت هر چه بیشتر کارهای اکتشافی در جهت یافتن نهشته های کانساری.
2- تشخیص مناطق بالقوه فلزداری که درون ناحیه نقشه برداری شده قرار دارند.
3- ارزیابی پارامترهای توزیع عناصر معرف کانی سازی در سنگهای بستر،بادر نظر گرفتن تغییرات مقدار زمینه ومتعاقب آن به کار بردن این داده ها برای مرحله تفصیلی اکتشاف نهشته های کانساری.

## Slide 20: حین نقشه برداری ژئوشیمیایی ناحیه ای،آنچه که در جهت مطالعه شاخص های ژئوشیمیایی سنگها انجام می گیرد به ترتیب شامل موارد زیر است :
1) شرح زمین شناسی محل نمونه برداری همراه با بررسی کلی در مورد عوامل زمین شناسی موثر در پارامترهای توزیع عناصر شیمیایی
2)میزان توسعه و ویژگی دگرسانی سوپرژن
3) تجزیه شیمیایی نمونه های انتخاب شده
4) تحلیل نتایج حاصل از تجزیه نمونه ها
5) تهیه نقشه زمین شناسی - ژئوشیمیایی منطقه

## Slide 21
نقشه های زمین شناسی- ژئو شیمیایی از انواع زیر میتواند بر
اساس نتایج حاصل از نقشه برداری ژئو شیمیایی در مقیاس
کوچک از سنگ بسترنتیجه شود:
1) نقشه های شاخصهای ژئو شیمیایی کمپلکسهای زمین شناسی
الف) تک عنصری
ب) چند عنصری
2) نقشه های شاخصهای ژئو شیمیایی مناطق تکتونیکی و
تشکیلات بعد از ماگمایی

## Slide 22: 2- شاخص های که براساس پیدایش کانی ها ویا فراوانی عناصر خاصی در آنها بنا می شود
شاخص های ژئوشیمیایی که بر اساس مطالعه کانی ها حاصل می گردند را می توان به دو گروه تقسیم نمود :
1) شاخص هایی که برمبنای پیدایش ویا از بین رفتن یک کانی خاص قرار دارند.این کانی ها رااصطلاحا "کانی های معرف" Indicator Minerals)) می نامند.

## Slide 23
2) شاخص هایی که بر مبنای فراوانی بعضی از عناصر در بعضی از کانی ها بنا می شوند.این فراوانی معمولا از قوانین جانشینی ایزومورفیکی تبعیت می کند ودراین ارتباط مفهوم "کانی های حامل"(Carrier Minerals) و"کانی های تمرکزدهنده”((Concentrator Minerals پیش می آید.

## Slide 24: کانی های معرف
درکاربرد کانیهای معرف برای عناصر اکتشافی بندرت از یک
کانی به عنوان معرف نوع خاصی از کانی سازی استفاده
میشود بلکه در بیشتر موارد از مجموعه ای از کانیها استفاده
میکنند چون درجه حرارت وسایر عوامل کنترل کننده کانی-
-سازی آنچنان که از طریق مطالعه کانیهای تیپومورفیک
ارزیابی میشود از طریق مطالعه یکایک آنها مشخص نمیشود

## Slide 25: مواردی از کاربرد کانی های معرف
- بور(B) به عنوان معرف کانی سازی اسکارنی پیشنهاد شده است
- گرافیت که معمولا در شیلهای کربن دار وسنگهای کربناتی کربن دار یافت می شود در حالات زیادی به عنوان معرفی برای "کانی سازی چندفلزی" مورد استفاده قرار گرفته است.
آرسنیک وکانی های آن می توانند به عنوان معرف کانی سازی بسیاری از فلزات،به ویژه Ag و Au به کاررود.آرسنوپیریت
- کانی های معرف می توانند در اکتشاف عناصر کمیاب و پراکنده مفید واقع شوند.

## Slide 26: شاخصهایی بر مبنای فراوانی بعضی از عناصر در بعضی از کانیها
بطورکلی جانشینی ایزومورفیکی عناصر کمیاب در ساختمان
بلورین کانیهای میزبان ازطریق سیمای کریستالوشیمیایی
ساختمان این کانیها و نسبت فعالیت عنصر کمیاب جانشین شونده
به فعالیت عنصر یا عناصری که مورد جانشینی قرار گرفته اند
تعیین میشود
توزیع عناصر کمیاب در کانیها کاهی قضاوت در موارد زیر را امکان پذیرمیسازد:

## Slide 27
1)شرایطی که تحت آن کانیها تشکیل میشوند
2) محیط ژئوشیمیایی که در زمان تبلور کانیها وجود دارد
3) میزان فعالیت نسبی عناصر کانساری در محلول یا مذابی که
از آن کانی تبلور یافته است
کاربرد و توزیع عناصرکمیاب در کانیهای معین نشان میدهد
که جانشینی وتشکیل مخلوطهای ایزومورف عناصرکمیاب در
بعضی از کانیهای فرعی که در سنگها یافت میشود مانند
کایستریت وزیرکن اطلاعات با ارزشی را دراختیار میگذارد

## Slide 28
کانی تمرکز دهنده یک عنصر کمیاب در یک نوع سنگ بخصوص کانی است که حداکثر غلظت آن عنصر را در آن سنگ دارا باشد،در حالیکه کانی حامل یک عنصر کمیاب در یک سنگ معین کانی است که مقدار عمده ای از آن عنصر در ساختمان آن کانی جای گرفته باشد.این مقدار عمده در مقایسه با کل مقدار آن عنصردر سنگ است.
برای مثال غلظت عنصرRb در کانی بیوتیت موجود در گرانیتوئیدها نسبت به مقدار آن در سایر کانی های این سنگ بیشتر است بنابراین بیوتیت کانی تمرکزدهنده Rb در این سنگ محسوب می شود.
ولی به علت بالا بودن درصد فلدسپات پتاسیم نسبت به درصد بیوتیت
کانی حامل عنصر Rb در این سنگ فلدسپات پتاسیم است نه بیوتیت.

## Slide 29
بیوتیت بهترین کانی معرف عناصر کمیاب در سنگهای سیلیسی
و آذرین متوسط است
افزایش غلظت عنصر سزیوم در لیپدولیت ها به عنوان شاخص مثبتی برای اکتشاف پلوسیت است
میزان Be٫Ta ٫Nb درمسکویتهای توده پگماتیتی ممکن است به ترتیب دلالت بر حضور بریل٫ تانتالیت- کلمبیت
  در آن پگماتیت ها داشته باشد
  در جدول زیرکانی های تمرکزدهنده وحامل برای عناصر کمیاب ذکر گردیده است

## Slide 30
کانی حامل ویا تمرکز دهنده | عنصر
میکا ( در سنگهای اسیدی به ویژه بیوتیت (،هورنبلند ( در سنگهای متوسط وبازیک). | Li
پلاژیوکلازها ( حامل آن در سنگهای نفوذی)، موسکویت ( کانی تمرکز دهنده آن در اغلب سنگها است). | Be
میکاها وهورنبلند ( در صورت عدم حضور کانی های خود فلوئور). | F
پیروکسن ها وماگنتیت ( در سنگهای بازیک واولترا بازیک در صورت عدم حضور کرومیت(. | Cr
پیروکسن ها وآمفیبول ها وهمچنین ماگنتیت وبیوتیت ( در سنگ های نفوذی). | Cu
بیوتیت وآمفیبول ( در سنگهای متوسط تا اسیدی)، ماگنتیت ( در سنگهای بازیک). | Zn
ایلمنیت،زیرکن،کاسیتریت،اسفن ( در سنگهای گرانیتوئید)، بیوتیت در این مورد معرف بسیار جالبی است. | Nb,Ta
فلدسپات پتاسیم وپلاژیوکلاز (حامل در سنگهای آذرین). ماگنتیت،ایلمنیت واسفن از تمرکز دهنده ترین کانی های آن محسوب می شوند. | Mo
بیوتیت ( در گرانیتوئیدها )،موسکویت ( در گرانیتهای موسکویت دار) ،تورمالین. | Sn
بیوتیت و تا حد کمتری موسکویت ( در گرانیت ها). | Cs
بیوتیت ( در گرانیتوئیدها ). | W
ارتوز( در سنگهای اسیدی تا متوسط )، حداکثر تمرکز آن در زیرکن است. | Pb

## Slide 31: 3- شاخص های عنصری
از نقطه نظر فراوانی می توان عناصر را به سه گروه تقسیم نمود:
1- عناصری که فراوانی آنها در یک محیط معین مساوی ویا بیش از 1٪ است عناصر اصلی
2- عناصری که فراوانی آنها در دامنه دهم است (n/0٪) اصطلاحا عناصر فرعی نامیده می شوند.
3- تمام عناصری که فراوانی آنها کمتراز( 1/0٪) است تحت عنوان عناصر کمیاب نامیده می شوند.

## Slide 32: عناصر کمیاب خود به دو دسته تقسیم می شوند:
عناصر کمیابی که تشکیل کانی های مستقل می دهند
2.عناصر کمیابی که اغلب در ساختمان کانی های دیگربه صورت
مخلوط های ایزومورف جای می گیرند واصطلاحا "عناصر پراکنده"(Elements Dispersed )نامیده می شوند.
حضور یک ویا چند عنصر از یک پاراژنز معین می تواند دلالت
بر حضور احتمالی اعضای دیگر آن پاراژنز داشته باشد.این
حالت در تمرکز عناصر،موجب پیدایش ایده" ردیاب
ژئوشیمیایی شده است که به ویژه در اکتشاف نهشته های پنهانی
که در فلزات اصلی کانسار به آسانی قابل ثبت نیستند کاربرد با
ارزشی دارد.

## Slide 33
تمرکز یک "عنصر پراکنده" در ساختمان یک "کانی میزبان" از طریق ویژگی های فیزیکوشیمیایی" فرآیندهای کانی ساز" تعیین می شود.
عناصر ردیاب ومعرف
عناصر ردیاب ومعرف ممکن است فراوانی ناچیزی داشته باشند، ولی می توانند به عنوان معرف های حساسی برای تعیین حدود
شرایط فیزیکو شیمیایی که تحت آن کانی سازی خاصی فعال بوده
است ودر نتیجه تعیین نوع خاصی از کانی سازی به کار روند.

## Slide 34
تعریف عنصر ردیاب (Pathfinder Element) : به عنصر نسبتا متحرکی اطلاق می شود که در ارتباط ژنتیکی نزدیک با عنصر یا عناصر مورد اکتشاف بوده وبه آسانی قابل تشخیص است.
در یک نهشته چند فلزی ممکن است یکی از تشکیل دهنده های اصلی کانسار به عنوان ردیاب آن بکار میرود

## Slide 35
آنچه که یک عنصر را در مقام یک ردیاب ژئوشیمیایی قرار
می دهد عبارت است از:
1- وجود تحرک ژئوشیمیایی و در نتیجه هاله پراکندگی وسیعتر نسبت به عنصر مورد اکتشاف.
2- وجود روش تجزیه ای آسانتر، ارزانتر و حساس تر برای آن نسبت به عنصر مورد اکتشاف.
عناصر ردیاب تقریبا در تمام فازهای اکتشافی ژئوشیمیایی به
کار می روند.این عناصر ممکن است در بخش گانگ و یا در
بخش کانه اصلی یافت شوند.

## Slide 36
مثالی از مقدار آرسنیک موجود در خاک به عنوان ردیاب کانسار طلا
مقدار طلا در خاک (PPM) | مقدار آرسنیک در خاک (PPM) | موقعیت نمونه درمسیرپیمایش
1/0 1/0 0/1 0/3 0/1 5/0 0/1 25/0 | 40 100 480 1000 560 190 90 10 | N 300 N 50 N0 1 0 S 15 S 50 S 300 S 400

## Slide 37
تعریف عنصرمعرف (Indicator Element) :عنصر معرف یا شاخص به عنصری اطلاق می شود که درعین اینکه یکی ازتشکیل دهنده های اصلی توده کانسار است تا حدودی هم ویژگی های عنصرردیاب را دارا باشد. بنابراین می تواند در تعیین نوع کانی سازی به کار گرفته شود.
بر خلاف عناصرکمیاب در بیشتر موارد این عناصر٫ معرف مرحله خاصی از انی سازی است

## Slide 38
در سنگهای آذرین،دگرگونی ورسوبی وهمچنین در خاکها وآبها
حضور عناصر معرف به عنوان عامل اصلی تعیین کننده منشا
تشکیلات مورد مطالعه به کار رود.این عناصر در انجام
صحیح مطالعات اکتشافی نیز به کار می روند
مثالی از کاربرد این عناصر:
بالا بودن میزان Hg در هوا (نسبت به مقدار زمینه) ممکن است به عنوان معرف ژئوشیمیایی برای کانی سازی جیوه به کار رود.
بالا بودن میزان غلظت فلزات خاصی در آبهای یک منطقه وپایین بودن
PH این آبها ممکن است معرف وجود تمرکزی از آن فلزات در ناحیه باشد.

## Slide 39
توانایی ردیابی عناصر در ارتباط با محیط نمونه برداری
در برسی های اکتشافی مناسبترین محیط نمونه برداری برای یک عنصر خاص محیطی است که ازطریق مطالعه فراوانی وپراکندگی آن عنصر در آن محیط بتوان به بیشترین اختلاف بین مقدار آنومالی ومقدار زمینه دست یافت.
پایان