## Slide 1
فیزیک پایه دهم
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

## Slide 2: اندازه گیری: 1.فیزیک علم اندازه گیری است که یکی از جنبه های مشترک بین همه اندازه گیری ها ، وجود یک یکای اندازه گیری است 2.یکای هر کمیت باید به گونه ای باشد که در شرایط فیزیکی تغییر نکند و در دسترس باشد مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار یکا ها ی SI می نامند.

## Slide 3
3.یکا های اصلی آن دسته از کمیت هایی را که یکاهای آن به طور مستقل تعریف شده اند ، کمیت های اصلی و یکاهای آن را یکاهای اصلی می نامند.مانند طول،جرم،زمان،دما،شدت جریان و سایر کمیت ها مانند مساحت ، حجم و ..... که یکا های آن ها بر حسب یکا های اصلی مشخص می شوند را کمیت های فرعی می نامند 4.در SI یکا های کوچکتر و یا بزرگتر را توسط پیشوندی که به یکای مربوطه اضافه می شوند ، نام گذاری می کنند

## Slide 4
دسی 10 d
سانتی 10 c
میلی 10 m
میکرو 10 µ
نانو 10 n
پیکو 10 P
دکا 10 da هکتو 100 h کیلو 1000 k مگا 10 M گیگا 10 G ترا 10 T

## Slide 5
تمرین:
ابعاد سلول ها و باکتری ها برابر µm1 است.این ابعاد بر حسب nm چقدر است؟

## Slide 6
تمرین: 2 کیلو گرم چند میکرو گرم است؟

## Slide 7
تمرین:
تبدیل زیر را انجام دهید

## Slide 8
نماد گذاری علمی: در نماد گذاری ، هر مقدار را به صورت حاصل ضرب عددی بزرگتر از 1 یا مساوی با 1 و کوچکتر از 10 و توان صحیحی از 10 می نویسند مثال:عدد 452000 را به صورت و عدد 0/019 را به صورت می نویسیم

## Slide 9
دقت اندازه گیری ، وسیله و روش های اندازه گیری: به طور کلی می دانیم کمترین مقداری را که یک وسیله می تواند اندازه بگیرد ، دقت اندازه گیری آن وسیله می نامیم بررسی کولیس و روش خواندن اندازه ها در کولیس: کولیس از دو قسمت ثابت و متحرک تشکیل شده است . قسمت ثابت آن یک خط کش و مدرج منتهی به فک ثابت و قسمت متحرک آن ، شامل کشویی است که فک متحرک و همچنین ورنیه روی آن قرار دارد.

## Slide 10
ورنیه کولیس: قطعه ای است که روی خط کش به طور کشویی حرکت کرده و فک متحرک را نسبت به فک ثابت ، دور و نزدیک می کند
روش خواندن : به طور کلی در تمام کولیس های میلی متری به این صورت است که اگر صفر ورنیه در مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار گیرد ، اندازه خوانده شده از خط کش اصلی ، که در مقابل صفر ورنیه قرار دارد ،عددی صحیح بوده و نیاز به خواندن ورنیه وجود ندارد.

## Slide 11
چنانچه صفر ورنیه مابین یکی از تقسیمات خط کش قرار گیرد ، برای قرائت اندازه ی مورد نظر ، ابتدا تقسیمات اصلی واقع در قسمت چپ صفر ورنیه را می خوانیم.سپس با نگاه کردن به ورنیه ، خطی از تقسیمات آن، که مقابل یکی از تقسیمات اصلی خط کش قرار دارد را مشخص می کنیم .تعداد خطوط سمت چپ آن را در دقت کولیس ضرب کرده و حاصل را به اندازه صحیح خونده شده از خط کش اصلی ، اضافه می کنیم.

## Slide 12
ریز سنج :به ابزار دقیقی گفته می شود که برای اندازه گیری های کوچک با دقت 0/01 تا 0/001 به کار می رود. کمیت های فیزیکی:کمیت های فیزیکی باید قابل اندازه گیری باشند ، که به دو دسته نرده ای و برداری تقسیم می شوند.

## Slide 13
1-کمیت های نرده ای : کمیت هایی هستند که تنها با یک عدد بیان می شوند .مانند زمان ، انرژی و .... 2-کمیت های برداری: کمیت هایی هستند که وقتی مشخص می شوند . برای آن ها علاوه بر اندازه ، راستا و سو نیز تعریف می کنیم.مانند:سرعت ، شتاب ، نیرو و .... این کمیت ها از قاعده جمع برداری پیروی می کنند.

## Slide 14
مثال:
اعداد زیر را یه صورت نماد علمی بنویسید.

## Slide 15
مثال: طول یک جسم با خط کشی که بر حسب میلی متر مدرج شده اندازه گیری شده است. این طول را بر حسب سانتی متر چگونه می توان نوشت؟
1)0/78 2)7/82 3)75/020 4) 75/2
گزینه 4 صحیح است .زیرا دقت اندازه گیری بر حسب میلی متر است که 0/1 سانتی متر می شود

## Slide 16
تمرین:
1- دقت اندازه گیری یک ترازو g 0/01 است.اگر جرم جسمی 89200 میلی گرم باشد .این ترازو جرم آن را چند گرم نشان می دهد؟

## Slide 17
2-مساحت یک مستطیل با طول mm 4 و mm 5 را بر حسب به دست اورده و حاصل را به صورت نماد علمی بنویسید

## Slide 18
پایان